OBSAH DOKUMENTACE

Návrh ÚP:

Textová část:

A.	Průvodní zpráva

B.	Odůvodnění řešení územního plánu

Grafická část:

Řešení územního plánu:

- Výkres základního členění území	1 : 5 000

- Hlavní výkres	1 : 5 000

- Komplexní urbanistický návrh	1 : 2 000

- Dopravní řešení	1 : 5 000

- Zásobování vodou	1 : 5 000

- Odkanalizování	1 : 5 000

- Energetika, spoje	1 : 5 000

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000

Odůvodnění územního plánu:

- Koordinační výkres	1 : 5 000

- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5 000

- Širší vztahy	1 : 25 000

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

A.	Průvodní zpráva	4

A.1.	Vymezení zastavěného území	4

A.2.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	4

A.2.1.	Širší vztahy	4

A.2.2.	Současný stav a jeho hodnoty	4

A.3.	Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch	6

A.3.1.	Základní urbanistické vazby a požadavky na návrh koncepce řešení	6

A.3.2.	Návrh urbanistické koncepce řešení	7

A.3.3.	Bydlení	8

A.3.4.	Výroba a skladové hospodářství	9

A.3.5.	Rekreace, cestovní ruch	10

A.3.6.	Zeleň v obci	11

A.3.7.	Stanovení zastavitelného území obce	11

A.4.	Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umísťování	12

A.4.1.	Občanské vybavení, služby	12

A.4.2.	Dopravní řešení	13

A.4.3.	Vodní hospodářství	16

A.4.4.	Energetika a energetická zařízení	19

A.4.5.	Spoje a spojová zařízení	23

A.4.6.	Odpadové hospodářství	24

A.5.	Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability	25

A.5.1.	Návrh uspořádání krajiny	25

A.5.2.	Ochrana přírody a krajiny	25

A.5.3.	Kostra ekologické stability, územní systém ekologické stability	26

A.5.4.	Protierozní opatření (vycházející z KPÚ)	30

A.5.5.	Meliorace	32

A.5.6.	Záplavová území	33

A.6.	Stanovení podmínkek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	33

A.6.1.	Členění úz. obce na plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich využití	33

A.6.2.	Stanovení podmínek využití ploch pro celé řešené území	35

A.6.3.	Návrh podmínek pro využití ploch v zastavěném území a zastavitelných plochách	36

A.6.4.	Návrh regulativů pro nezastavěné a nezastavitelné plochy	41

A.6.5.	Zásady prostorového uspořádání sídla	43

A.7.	Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k poz. a stavbám vyvlastnit	44

A.8.	Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo	45

A.9.	Plochy a koridory územních rezerv, jejich možné budoucí využití	45

A.10.	Plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření územní studií	45

A.11.	Etapizace	45

B.	ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU	46

B.1.	Hlavní cíle řešení, mapové podklady	46

B.2.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území	46

B.2.1.	Nadřazená územně plánovací dokumentace	46

B.2.2.	Koordinace řešení se sousedními obcemi	47

B.3.	Údaje o splnění zadání a souborného stanoviska	47

B.3.1.	Odchylky od zadání	47

B.3.2.	Odchylky od souborného stanoviska	47

B.4.	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení	47

B.5.	Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území	48

B.6.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL	50

B.6.1.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF	50

B.6.2.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL	55

B.7.	Výpočet hlukových pásem silnic	55

B.8.	Limity využití území včetně stanovených záplavových území	58

B.8.1.	Chráněná území využitelných přírodních zdrojů	58

B.8.2.	Chráněná území přírody a krajiny	58

B.8.3.	Chráněný zemědělský a lesní půdní fond	58

B.8.4.	Památky a kulturní hodnoty	59

B.8.5.	Ochranná pásma	59

B.8.6.	Pásma hygienické ochrany	60

B.8.7.	Meliorace	61

B.8.8.	Záplavová území	61

B.9.	Požadavky civilní ochrany	61

# Průvodní zpráva

## Vymezení zastavěného území

Řešeným územím územního plánu je administrativní (správní) území obce Hlubočany, které tvoří katastrální území Hlubočany o velikosti cca 806,5 ha. Skládá se ze zastavěné a nezastavěné části území.

Zastavěné území, vymezené na základě předchozí fáze územně plánovací dokumentace, bylo aktualizováno podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.. Dle zákresu v návrhu ÚP má rozlohu cca 44,5 ha. Rozloha nezastavěného území činí cca 762 ha. Zastavěné území představuje cca 5,5% celkové plochy řešeného území obce (plocha ha).

Obec měla dle sčítání v r. 2001 478 obyvatel.

## Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

### Širší vztahy

Podrobný popis obce Hlubočany a jejích vazeb na okolí je uveden ve zprávě k 1. fázi ÚP (Průzkumy a rozbory).

Obec Hlubočany se nachází 5 km jižně od Vyškova uprostřed intenzivně zemědělsky obdělávané krajiny. V roce 2004 měla 486 obyvatel. K obci náleží také místní část Terešov v severovýchodní čtvrtině katastru. Střed obce leží v nadmořské výšce cca 270 m n.m., prochází jím silnice 3. třídy III/4312 (Vyškov – Kučerov – Bohdalice). Po východní hranici katastrálního území prochází silnice 2. třídy II/431 (Vyškov – Bučovice – Ždánice), západní částí území prochází silnice 3. třídy III/4314 (Bohdalice – Rostěnice – Luleč). Obcí protéká Bohdalický potok (někdy nazývaný též Hlubočanský). Zalesněna je pouze malá část území v severovýchodní částí k.ú. obce – Hlubočanský háj. Velké scelené lány jsou postiženy vodní erozí.

Hlubočany sousedí s obcemi (od severu ve směru hodinových ručiček): Vyškov, Moravské Prusy, Kučerov, Lysovice, Rostěnice - Zvonovice. Hlubočany mají silnou vazbu zejména na obec Kučerov (vzdálenou cca 1,5 km). Obec je součástí mikroregionu Větrník.

Z hlediska administrativně správního je třeba respektovat vazbu obce Hlubočany na Vyškov (vzdálený cca 5 km), sídlo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, centrum vyšší občanské vybavenosti a zdroj pracovních příležitostí. Obec má také dobrý dopravní přístup do krajského města Brna, cca 25 km vzdáleného (po dálnici D1).

Katastrální území Hlubočan je součástí území řešeného ÚP VÚC „Brněnské sídlení regionální aglomerace“ (schválen usnesením vlády ČSR č. 64 dne 13. 3. 1985), z tohoto dokumentu však pro ÚP obce neplynou žádné požadavky. V současně zpracované urbanistické prognóze Jihomoravského kraje je přes katastrální území Hlubočan vedena trasa vysokorychlostní železniční tratě – VRT a katastrálním územím probíhá nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability s regionálním biocentrem Hlubočanský Háj.

### Současný stav a jeho hodnoty

Podrobný popis viz Průzkumy a rozbory.

#### Historie

Hlubočany se poprvé připomínají již ve 12. století. Název obce vznikl podle hluboce zaříznutého údolí potoka, ve kterém leží v nadmořské výšce 260 – 270 m n.m. Je to jedna s obcí bývalého německého ostrůvku. K obci patří osada Terešov, která byla založena jako dominikální ves a nazvaná podle majitelů velkostatku Kořenských z Terešova, leží v nadmořské výšce 290 – 300 m n.m.

V 18. století byl v obci panský dvůr a převládaly velké statky. V 19. století byly z velkostatku vytvořeny statky zbytkové: Hlubočany (majitel J. Podivínský) a Terešov (majitel J. Hytych. V roce 1930 obec sestávala ze 173 domů, ve kterých žilo celkem 747 obyvatel (514 Němců a 233 české národnosti). Za okupace byly české rodiny vystěhovány. V letech 1945 - 1946 byli odsunuti všichni Němci do Německa a obec osídlena českými rodinami.

Škola (německá jednotřídka) byla založena v roce 1876, mateřská škola byla zřízena v roce 1952. Dnes je v Hlubočanech škola se třemi třídami, v Terešově byla škola zrušena. V obci není kostel, je přifařena do Kučerova. Na hlubočanské návsi u potoka stála do roku 1932 velmi kvalitní barokní kaple. Na jejím místě byla v roce 1933 postavena nová. Také na návsi v Terešově stojí kaple.

V roce 1950 bylo založeno JZD s areálem na severním okraji obce. Velkostatek Starý dvůr byl po znárodnění nejdříve v majetku státního statku, později se stal součástí JZD. JZD se pak připojilo do velkého celku JZD Rozvoj Rostěnice s výměrou obhospodařovaných polí vyšší jak 5000 ha na katastrech 14 obcí. Po roce 1991 se toto JZD transformovalo na Zemědělské obchodní družstvo a.s. Rostěnice.

Od roku 1976 do roku 1990 byly Hlubočany přičleněny pod obec Kučerov, v současnosti jsou samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem.

#### Prostorové a výtvarné poměry, výškové zónování

Urbanistická struktura Hlubočan je výrazně ovlivněna geomorfologickými podmínkami. Obec má protáhlý návesní půdorys ovlivněný potokem. Pravá strana údolí (jižní svah) se zvedá pozvolně, levá strana (svah orientovaný na sever) stoupá poměrně ostře. Tvar hlavní ulicovky je výrazně určován rozsahem bývalých meandrů a bažin (dnes území rozlivu povodně). Dalším faktorem ovlivňujícím strukturu obce je sociální skladba původních obyvatel a vývoj výstavby ve 20. století. Ve středu obce (na návsi) stojí v řadové zástavbě větší statky bohatých sedláků s patrovými žudry a průjezdy do dvora, méně majetní domkáři si svá obydlí vystavěli převážně na jihovýchodním okraji obce. Další zástavba je pak umístěna kolem silnice na Vyškov (hlavně na její západní straně). Ve 20. století byla tato struktura doplněna o nové, převážně samostatně stojící rodinné domy nebo dvojdomy s plochou střechou (na východní straně silnice k Vyškovu kolem školy, u bývalé záhumenní cesty ke sportovnímu areálu, na západním okraji návsi). V obci jsou pravidelně rozmístěny také celkem čtyři čtyřbytové nájemní domy (první u sportovního areálu byl přestavěn z bývalé četnické stanice z roku 1926). Malým akcentem na návsi je kaple sv. Floriána z roku 1935.

Výrazným prvkem ve struktuře obce je zchátralý Starý dvůr, rozsáhlý velkostatek z 18. století, jehož funkce byla nahrazena novým areálem zemědělské výroby severně od obce. Ten dnes výrazně ovlivňuje dálkové pohledy na obec, jeho dominantou jsou dva kruhové zásobníky na krmivo.

Urbanistická struktura Terešova vychází také z geomorfologických podmínek. Náves osady tvoří ulicovka, která leží pod výrazným západním svahem. Původně byla zřejmě obestavěna pouze jednostranně (pod svahem). Kolmo na ulicovku vybíhá do stráně další samostatná část osady s oboustranně obestavěným prostorem ulice a terasovitých zahrádek. S dolní návsí je propojena pouze úzkým průjezdem mezi stodolami. Výraznými prvky návsi jsou hasičská zbrojnice s křížem pod čtyřmi vzrostlými lipami na jejím okraji a kaplička v jejím středu.

V Hlubočanech i v Terešově se na návsi nachází památníky obětem první a druhé světové války.

Prostory oživují další drobné sakrální stavby (kříže, boží muka). Prostorové dominanty kulturně historické, přírodní a technické jsou řešením územního plánu respektovány.

V Hlubočanech jsou jedno - nebo dvoupodlažní domy. Větší měřítko mají čtyřbytové nájemní domy, budova školy a domy ve středu obce u silnice. V Terešově se výškou a měřítkem vymyká pouze objekt bývalé menšinové školy.

Šikmé střechy starých stavení jsou v Hlubočanech místy konfrontovány s rovným střechami rodinných domků. Do malého měřítka obce nezapadají stavby v areálu zemědělské farmy.

Pohledy na obec se otevírají především ze silnice III/4314, která prochází po hřebeni jihovýchodně od obce a ze silnice III/4312, která od Vyškova klesá dolů do obce. Obec je schoulená v údolí a obklopená zelení sadů a zahrad. Výškové poměry v obci nejsou výrazně narušeny vyššími solitéry, výraznou dominantou jsou pouze dva zásobníky na krmivo v areálu zemědělské farmy severně od obce. Ozelenění areálu ve směru od obce by pomohlo odclonit pohledy na velké nečleněné hmoty jeho objektů.

## Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch

Návrh územního plánu obce je po obsahové stránce zpracován v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a to pro celé její katastrální území v měřítku 1 : 5000, komplexní urbanistický návrh zastavěné části katastru je zobrazen v měřítku 1 : 2000. Širší vztahy daného území jsou dokumentovány v měřítku 1 : 25 000.

### Základní urbanistické vazby a požadavky na návrh koncepce řešení

Nový územní plán obce vychází ze širších vztahů daného území.

Poloha zemědělské obce Hlubočany s místní částí Terešov (poblíž Vyškova a dálnice D1) připouští možnost využití zástavby i pro příměstské bydlení. Při vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných domů se dá počítat s mírným nárůstem obyvatel.

#### Základní skutečnosti

Koncepce řešení rozvoje obce Hlubočany a její části Terešov vychází z požadavků:

navázat na dochovanou strukturu původní vesnické zástavby, respektovat umístění obce v krajině,

odstranit nedostatky současného stavu využití území při respektování urbanistických hodnot obce,

zajistit plochy pro rozvoj bydlení a drobného podnikání,

řešit nedostatky v dopravě a chybějící technickou vybavenost,

řešit krajinu a územní systém ekologické stability ve vazbě na osídlení.

Rozvoj obce je výrazně limitován:

přírodními podmínkami území (niva potoka s občasnými rozlivy toku, na nivu navazující kopcovitý terén jižně obce, chráněný zemědělský půdní fond severně obce, významné krajinné prvky a územní systém ekologické stability – regionální biocentrum u Terešova),

technickými limity (OP dopravních tras, vodních zdrojů a nadřazených tahů inženýrských sítí, pásmo hygienické ochrany střediska zemědělské výroby a další)

Základem urbanistické koncepce nového územního plánu obce je:

členění obce na dvě části Hlubočany a Terešov s rozdílným rozvojovým potenciálem,

posílení zástavby Hlubočan situováním rozvojových ploch pro bydlení, smíšenou zónu a drobné podnikání ve vazbě na stávající zástavbu,

respektování přírodních podmínek - rozvojové plochy pro zástavbu jsou situovány mimo údolní nivu potoka a mimo erozí ohrožená území, dále je ve vazbě na řešení územního systému ekologické stability proveden návrh protipovodňových a protierozních opatření,

respektování stávajících i navrhovaných hlavních dopravních tras (silnice, vysokorychlostní železnice), s doplněním místních a účelových komunikací – v rozsahu nezbytném pro napojení a obsluhu navrhovaných rozvojových lokalit a v souladu s řešením protierozních opatření,

doplnění chybějící infrastruktury obce - v návaznosti na očekávaný rozvoj zástavby,

ochrana volné krajiny před nežádoucí zástavbou.

#### Zásady řešení

územní plán obce byl řešen na návrhový počet obyvatel cca 550 (z něj byly odvozeny potřeby ploch pro bydlení), část ploch je navržena pro zlepšení standardu bydlení současných obyvatel,

v celé obci bylo řešeno bydlení v rodinných domech venkovského typu,

sportovní činnost je stabilizována na plochách v západní části obce po obou březích potoka, je třeba doplnit malá hřiště pro děti v zástavbě Hlubočan i Terešova. Malá hřiště pro děti je možno situovat v plochách veřejné zeleně i v rámci ploch pro bydlení,

podnikatelské aktivity většího rozsahu (drobná výroba, skladování) jsou možné v plochách smíšených a v plochách zemědělské výroby.

### Návrh urbanistické koncepce řešení

Řešení ÚP respektuje stávající urbanistickou strukturu obce, tvořenou ze dvou místních částí – Hlubočan a Terešova. Zástavba je převážně venkovského charakteru, s původními zemědělskými usedlostmi kolem návesních prostorů. Zástavba je a bude navázána na stabilizované trasy silnic II. třídy č. 431 a III. třídy č. 4312 (silnice III/4313 z Rostěnic do Kučerova je vedena mimo zástavbu Hlubočan).

Rozvojové plochy jsou navrženy v obou částech obce. Nové plochy pro bydlení jsou situovány zejména severovýchodně a severozápadně centra Hlubočan, mimo hluková pásma silnic. Obytná zástavba je pro potřebu zachovat charakteristickou siluetu zástavby obce koncipována jako maximálně dvoupodlažní s využitím podkroví ve sklonité střeše. V rozsahu rozvojových ploch pro bydlení je navrženo doplnění místních komunikací. Doplnění pěších tras je řešeno zejména s ohledem na propojení zástavby obce s krajinou.

Hlubočany mají kvalitní centrální prostor soustředěný kolem ulicové návsi, situované podél potoka kolmo k silnici, která obcí prochází. V ÚP jsou navrženy úpravy centrálního prostoru, ploch sportovišť a ploch veřejné zeleně. Občanské vybavení v obci je postačující. Vyšší občanské vybavení je dostupné ve Vyškově.

Rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity jsou směrovány do stávajících areálů zemědělského družstva severně zástavby obce a bývalého velkostatku západně zástavby. Plochy nejsou zcela využity a statek by bylo třeba revitalizovat. Na areál zemědělského družstva navazuje ze severní strany návrhová plocha pro výrobu el. energie z bioplynu.

Přechodu obce do volné krajiny pomáhá zeleň krajinná (interakční prvky), doplňující územní systém ekologické stability. Jedná se o ozelenění účelových komunikací, doplnění krajinné zeleně podél toků, řešení protierozních opatření. S ohledem na potřebu dořešení nadregionálního ÚSES je návrh ÚP obce doplněn o plochy ÚSES nad rámec provedených komplexních pozemkových úprav.

Perspektiva rozvoje může být spojena i s rekreačním využitím území a turistickým ruchem, i když krajina v okolí obce slouží zejména zemědělské výrobě. Stávající objekty zemědělských usedlostí lze využívat jako chalupy.

#### Řešení rozvojových ploch pro jednotlivé funkční zóny:

v plochách stávající zástavby a v plochách navržené zástavby, která na plochy stávající zástavby přímo navazuje, je řešeno bydlení individuální venkovského typu. Bydlení hromadné v bytových domech je omezeno na současný stav,

novou výstavbu rodinných domů lze připustit i v zahradách stávající zástavby tam, kde je možné zajistit vlastní přístup z veřejné komunikace a napojení na sítě technické infrastruktury,

ve volné krajině jsou situovány dvě ojedinělé plochy bydlení specifického (usedlosti), s další výstavbou tohoto typu se neuvažuje,

nové plochy pro výrobu jsou navrženy pouze severně střediska zemědělské výroby,

situování drobné výroby umožňují stávající a navrhované plochy smíšené obytné (bývalý statek západně zástavby, plochy severně zástavby Hlubočan). V omezeném rozsahu, daném regulativy, lze podnikat i v zástavbě individuální venkovského typu.

Hlavní hodnota v území, kterou je nutno respektovat, je měřítko zástavby a začlenění obce do krajiny. Obecně je novou zástavbu v obci nutno navrhovat tak, aby se svým okolím vytvářela harmonický celek. Je potřeba zabránit radikálním úpravám a zásahům do historických stavení v návesních prostorách. Při údržbě a opravách je třeba postupovat citlivě a vyvarovat se používání nevhodných architektonických prvků a materiálů - ve stávajících plochách bydlení při dostavbách nebo rekonstrukcích objektů respektovat hmotovou strukturu zástavby, její výškovou hladinu, způsob zastřešení a sledovat půdorysnou osnovu stávající zástavby. Zástavba v obci by měla být maximálně dvoupodlažní, na okrajích obce, zejména ve vyšších polohách, přízemní s možností situování podkroví ve sklonité střeše.

Z urbanistického hlediska je omezujícím faktorem hranice zastavitelného území obce.

### Bydlení

#### Základní údaje o obyvatelstvu:

Tab. č. 1  Retrospektivní vývoj počtu obyvatel

Celkový počet obyvatel Hlubočan (včetně Terešova) v letech:

| 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1980 | 1991 | 1995 | 1998 | 2000 | 2001 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 573 | 701 | 748 | 646 | 626 | 558 | 489 | 495 | 502 | 494 | 478 | 486 |

Dle sčítání v roce 1991 měla obec Hlubočany celkem 489 obyvatel, z toho v samotných Hlubočanech žilo 452 obyvatel a v Terešově 37 obyvatel.

Prameny: (	www.vetrnik-obce.cz ("Charakteristika", stav v prosinci 2005)

(Obce v číslech 1998, ČSÚ:  Sčítání lidu, domů a bytů 2001, údaje obecního úřadu)

Urbanistická studie (1997)

ČSÚ: Sčítání LDB v roce 1991, vybrané údaje za základní sídelní jednotky, okres Vyškov

Z uvedené tabulky je patrný úbytek obyvatel po vystěhování německého obyvatelstva po 2. světové válce. Další snížení počtu obyvatel postihlo obec v 70. a 80. letech 20. století, díky podpoře bytové výstavby ve městech a útlumu výstavby na vesnicích. Od 90. let minulého století je počet obyvatel poměrně stálý (do 500), od r. 2001 se opět mírně zvyšuje. Blízkost a dobrá dostupnost Vyškova, kam většina obyvatel dojíždí za prací (mimo obec pracovalo v roce 2001 81% obyvatel Hlubočan), občanskou vybaveností a školstvím, umožňuje spojit bydlení na venkově s výhodami života ve městě.

Z toho důvodu je možno počítat minimálně se stagnací celkového počtu obyvatel, spíše však s mírným nárůstem počtu obyvatel (budou-li obcí vytvořeny vhodné podmínky pro výstavbu). Možný je také zájem o využití starších objektů v obci pro rekreaci.

Návrhový počet obyvatel obce je možno s jistou rezervou stanovit na cca 550. V tomto počtu nejsou zahrnuty přechodně ubytované osoby (rekreační objekty a chaty na k.ú. obce).

#### Přehled počtu domů a bytů

Přehled počtu domů a bytů dle sčítání v roce 2001:

Domy úhrnem 174, z toho trvale obydlené celkem 134, neobydlené 40.

Byty celkem 192, z toho trvale obydlené 150, neobydlené 42.

Ze 42 trvale neobydlených bytů slouží 32 bytů k rekreaci (dle sčítání z r. 2001).

Obložnost bytového fondu:

průměrný počet obyv./byt	r. 1991 – 3,28		r. 2001 – 3 ,19

průměrná obyt. plocha bytu	r. 1991 – 58 m2

průměrná obyt. plocha/1 obyv.	r. 1991 – 17,7 m2

Vzhledem ke zvýšení obytného standardu (tj. obytné plochy/1 obyvatele - průměrné hodnoty jsou nižší než za Jm kraj) alespoň na 19 m2/1 obyvatele v budoucnosti a vzhledem k rezervě pro nárůst počtu obyvatel na cca 550 bude potřeba celkem cca 10 450 m2 obytné plochy. Dle sčítání v r. 1991 bylo v trvale obydlených bytech k dispozici 8 647 m2 obytné plochy. Je tedy nutno uvažovat s výstavbou cca 1 900 m2 obytné plochy.

Dále je pravděpodobná tendence snížení průměrné velikosti bytové domácnosti na cca 2,7 obyv./byt – při návrhovém počtu obyvatel 550 by celkový počet bytů činil cca 204. Je-li trvale obydlených bytů dle sčítání 150, je nutno navrhnout plochy pro výstavbu cca 54 bytů. V tomto počtu je započítána také potřeba realizace bytů náhradou za přestárlý bytový fond a byty špatné kvality (5 - 10% bytů).

V územním plánu obce (návrh není časově omezen) lze uvažovat s výstavbou cca 54 b.j., výstavba bude řešena v rodinných domech, výjimečně v nízkopodlažních bytových domech.

Funkční regulativy pro stávající i navrhovanou zástavbu jsou popsány v samostatné části této zprávy.

### Výroba a skladové hospodářství

#### Průmysl a stavebnictví, drobná výroba, těžba nerostných surovin

V řešeném území se nenachází žádné areály průmyslové nebo stavební výroby. Provozovny drobné výroby jsou umístěny přímo v obytném území. Jedná se o zámečnictví, opravnu karosérií se zámečnictvím a pneuservis.

Pokud by v budoucnosti došlo k omezení živočišné výroby v zemědělském středisku, je možno uvažovat s využitím některých objektů v areálu pro drobnou výrobu. Zóna je rozšířena na sever, uvažuje se zde se situováním výroby el. energie z bioplynu.

V k.ú. Hlubočany se nenachází území se zvláštními podmínkami geologické stavby (poddolovaná území, sesuvy). Nevyskytuje se zde ani žádné výhradní ložisko ani dobývací prostor.

V místě sportovního areálu (tenis + volejbal) stávala cihelna a těžila se zde zřejmě cihlářská hlína. Na východním okraji Terešova se nachází malý starý lom na písek. Těžba nebude obnovována.

#### Zemědělství, lesní hospodářství

Přibližně 83% řešeného území (cca 673 ha) tvoří zemědělský půdní fond (ZPF). Využíván je zejména jako orná půda, převážně v podobě scelených, velkoplošně obhospodařovaných pozemků často ohrožených vodní a větrnou erozí. Z dalších způsobů využití území jsou nejvýznamněji zastoupeny zahrady a sady (40 ha) navazující na zastavěné území obce. Nejnižší je podíl trvalých travních porostů (louky a pastviny) na silně sklonitých svazích (cca 6 ha).

Rostlinou zemědělskou výrobu v řešeném území zajišťuje společnost Rostěnice a.s. a další soukromí zemědělci.

Zemědělská farma (bývalé JZD), nyní součást společnosti Rostěnice a.s., která je největším zaměstnavatelem v mikroregionu Větrník (v roce 2002 měla cca 229 zaměstnanců), se nachází severně od zastavěného území Hlubočan u silnice III/4312 na Vyškov. Slouží hlavně pro živočišnou výrobu, areál byl zbudován v průběhu 50. – 80. let 20. století jako velkokapacitní kravín, dnes se zde chovají vepři. Platí pro ni emisní limit všeobecně platný pro amoniak. Páchnoucí látky nesmí být emitovány do obydlených oblastí v koncentracích obtěžující obyvatelstvo. Pásmo hygienické ochrany (PHO) farmy bylo vyhlášeno rozhodnutím stavebního úřadu Vyškov dne 13. 3. 1992. Poloměr PHO činí 389 m a nezasahuje obytné území obce.

Na západním okraji zastavěného území Hlubočan se nachází původní velkostatek. Většina jeho objektů je dnes ve velmi špatném technickém stavu, využívána je pouze sýpka na obilí. Areál je v soukromém vlastnictví, bude zřejmě zrekonstruován.

Jako lesní půdní fond jsou chápány pozemky určené k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní pozemky dle evidence katastru nemovitostí.

Zastoupení lesních pozemků je v území hluboko pod úrovní republikového průměru – dle údajů katastru nemovitostí činí cca 9 % celkové rozlohy (77 ha). Tuto plochu tvoří Hlubočanský Háj v severovýchodní části katastru v sousedství Terešova.

Část hranice k.ú. obce na jihovýchodě tvoří hrana lesa ležícího na území vedlejší obce Kučerov (Kučerovský háj).

Velká část Hlubočanského háje je v majetku státu, právo hospodaření na něm mají Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (Pod Juliskou 5, č.p.1621, Dejvice, Praha, 16064). Menší část je v majetku soukromých osob.

### Rekreace, cestovní ruch

Katastrální území obce Hlubočany není díky svému převážně zemědělskému charakteru s velkými scelenými plochami polí příliš turisticky atraktivní. Přes obec Hlubočany prochází červená turistická značka (dálková trasa) Skalice nad Svitavou – Drahanská vrchovina – Vyškov – (Hlubočany) – Bučovice – Ždánický les – Chřiby – Staré Město u Uh. Hradiště. V úseku Vyškov – Bučovice je však turisty poměrně málo využívána pro málo členěnou bezlesou krajinu. Její označník stojí u hlavní křižovatky naproti kaple.

Rozšíření turistické návštěvnosti je možno dosáhnout vytvořením sítě cyklostezek v návaznosti na probíhající dálkové cyklotrasy, které by spojovaly zajímavá, turisticky atraktivní místa mikroregionu Větrník a byly vybaveny možnostmi ubytování a stravování.

Dle izochrony dostupnosti můžeme rekreaci rozdělit na:

rekreaci každodenní – docházka 10 – 25 minut

rekreaci krátkodobou  – docházka 30 – 60minut

dlouhodobou rekreaci

Pro každodenní rekreaci slouží obyvatelům obce zejména zahrady za rodinnými domy, hřiště a veřejná a krajinná zeleň v blízkosti bydliště.

Ke každodenní rekreaci slouží dále ty části katastrálního území, které jsou rychle dostupné – nivy potoků, Hlubočanský háj,…

Pro krátkodobou rekreaci víkendovou slouží cca 32 chat a chalup (dle sčítání v roce 2001). Všechny rekreační objekty se nachází v zastavěném území obce (buď v Hlubočanech nebo v Terešově).

Výstavba rekreačních objektů ve volné krajině je nežádoucí a nebude povolována.

Pro dlouhodobou rekreaci nejsou v obci příznivé podmínky. Chybí zařízení nadmístního významu např. typu koupaliště či přírodní vodní plochy. V obci se nevyskytuje ani žádné ubytovací zařízení.

Cestovní ruch - ubytovací zařízení hotelového typu se v území nevyskytují a ani se s jejich výstavbou neuvažuje. Historické zemědělské usedlosti (statek) je možno využít na př. pro agroturistiku, je to však věcí podnikatelských aktivit.

Podstatný význam má pro rekreaci v území cykloturistika – v ÚPO jsou řešeny cyklistické trasy a stezky.

Závěr: Rozvoj cestovního ruchu a turistiky v Hlubočanech a okolí je svázán s problematikou celého mikroregionu Větrník - vyžaduje řešení systému informací o všech krásách a pamětihodnostech v území jako celku, dobré dopravní zpřístupnění, vybavení nástupních prostorů (informace), vybavení pro návštěvníky (příležitostní ubytování - campingy, stravování, obchody, služby ...).

### Zeleň v obci

#### Urbanistická kategorizace zeleně

Z pohledu funkčního členění ploch sídla dělíme zeleň na:

zeleň funkčně samostatnou,

zeleň v jiných funkčních plochách.

##### Funkčně samostatná zeleň

Jako funkčně samostatná zeleň je chápána zeleň veřejně přístupná ve volných (nezastavěných) plochách, která není součástí žádné jiné urbanistické funkce. Tato zeleň má především funkci ekologickou, rekreační, půdoochrannou, krajinotvornou a estetickou. Funkčně samostatná zeleň je tvořena plochami sídelní zeleně a plochami zeleně krajinné.

Sídelní zeleň

Jako funkčně samostatné plochy sídelní zeleně (Z) jsou obecně označovány záměrně komponované plochy zeleně v zastavěných územích sídel, které se významně podílejí na vytváření kultivovaného prostředí sídla.

V Hlubočanech jsou plochy této kategorie soustředěny v historické části ulicové návsi vlastních Hlubočan, po obou stranách Hlubočanského potoka, kde zaujímají značnou výměru. Stavebně v ní dominuje kaple svatého Floriána a pomník padlým, nachází se tu požární nádrž s břehy zpevněnými betonovými panely. Koryto Hlubočanského potoka (navržený biokoridor) je upravené a vypřímené. Plocha je chaoticky osázena borovicemi, smrky, břízami, lípami, jalovci, různými keři, bez kompozičního záměru. Poměrně velká ucelená plocha (0,35 ha) se nachází bezprostředně u mateřské školy. Jedná se o zatravněnou plochu s několika stromy při okraji, extenzivně využívanou.

Plochy zeleně v zastavěném území jsou udržované, kosené, doplněné lavičkami. Přesto sídelní zeleň v obci, právě pro svoji značnou plochu a pro svoji polohu v trase lokálního biokoridoru vyžaduje úpravu, spočívající v dosadbě domácích listnatých dřevin zejména k potoku na doplnění biokoridoru (olše lepkavá, vrba bílá, jasan ztepilý) ale i do volných ploch (vedle typického dubu letního hlavně lípa malolistá, javor mléč, babyka, jilm habrolistý, habr obecný, případně i dub zimní). Potok je možno vhodně upravit (tůňky, jezírka), podobně jako požární nádrž a její okolí. Plocha za mateřskou školkou je vhodná pro širší využití včetně dětského hřiště. Celé řešení, zejména s ohledem na velikost ploch zeleně si vyžaduje samostatně zpracovanou projektovou dokumentaci.

Nově se navrhuje v obci zeleň krajinná (dále popsaná v kapitole „Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability“), která zasahuje těsně k zastavěnému území Hlubočan. Lokalita sadu východně od Hlubočanského dvora bude upravena tak, aby bylo zabráněno soustředěnému přítoku extravilánových vod do zástavby obce. Plocha může být souběžně využívána jako krajinná či rekreační zeleň, přičemž je možno respektovat mladé výsadby ovocných dřevin. Vybudování ochrany před přívalovými vodami vyžaduje samostatnou projektovou dokumentaci.

Sídelní zeleň v místní části Terešov je vyvinuta minimálně. Těsně k zastavěnému území v Terešově proniká zeleň krajinná, s významnou ekologickou kvalitou (VKP Terešovská stráň).

### Stanovení zastavitelného území obce

Hranice zastavitelného území obce byla stanovena s ohledem na limity a bariery v území tak, aby zastavěné území obce bylo rozšířeno o rozvojové lokality pro návrhové období územního plánu.

Hranice zastavitelného území obce je znázorněna ve výkresové části dokumentace.

## Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umísťování

### Občanské vybavení, služby

#### Zařízení školská a výchovná

##### Mateřské školy, základní školy

Mateřská škola se v obci nachází na návsi ve vlastní historické budově se žudrem. V roce 2004 ji navštěvovalo 15 dětí.

V obci se nachází základní škola, kterou navštěvovalo v roce 2004 pouze 14 dětí. Do okolních škol vyjíždělo v roce 2004 cca 26 dětí.

Zřizovatelem MŠ i ZŠ je obec, spadají pod odbor školství MěÚ Vyškov.

Základní umělecké školy: Vyškov

Střední a střední odborné školy: Vyškov, Rousínov, Brno

Závěr: Základní školská zařízení jsou navštěvována v obci. Vzhledem k pokračujícímu úbytku počtu dětí  bude třeba v nejbližší době hlavně z ekonomických důvodů přehodnotit systém umístění škol v mikroregionu.

#### Zařízení kulturní a osvětová

Pro konání kulturních akcí je možné využívat sál, který se nachází v budově obecního úřadu a pohostinství.

Místní lidová knihovna má cca 2500 svazků.

Závěr: Stav je vyhovující.

#### Zařízení tělovýchovná a sportovní

V prostoru bývalé cihelny na západním okraji Hlubočan se nachází sportovní areál, který dnes provozuje TJ Hlubočany. Nachází se zde antukové hřiště pro volejbal a tenis a malý domek se zázemím (i občerstvení). Pod bývalým velkostatkem je neudržovaná zatravněná plocha fotbalového hřiště. Pro cvičení je možno používat také sál v budově obecního úřadu.

Dětské hřiště funguje za budovou mateřské školy.

U hasičské nádrže na návsi se konají soutěže hasičských družstev.

V Terešově se nachází menší rekreační areál v majetku obce s hřištěm na volejbal.

Závěr: Sportovní vybavení je dostatečné, počítá se pouze s doplněním zázemí, případně rozšířením nabídky v již fungujících prostorách. Potřebné je umístění malých dětských hřišť ve vazbě na zástavbu obce.

#### Zařízení zdravotnické a sociální péče

Jsou využívána zařízení zdravotnictví a sociální péče ve Vyškově.

Závěr: Nadále beze změny.

#### Zařízení maloobchodní sítě, velkoobchod

V obci se nachází jedna maloobchodní prodejna smíšeného zboží (u autobusové zastávky).

Velkoobchodní zařízení se v obci nenacházejí.

Závěr: regulativy pro situování zařízení obchodní sítě a služeb jsou formulovány tak, aby byly zajištěny základní potřeby obyvatel a přechodně ubytovaných (prodejny potravin, základní služby). Dále bude situace ovlivňována trhem.

#### Ubytování, veřejné stravování

V obci nefunguje žádné ubytovací zařízení. Pro stravování je možné využít hostinec. Ve sportovním areálu funguje občerstvení "U Dvou krkavců".

Závěr: Bez dalších požadavků, bude ovlivňováno trhem.

#### Nevýrobní a opravárenské služby

V obci se nachází pouze drobné provozovny. Jedná se o zámečnictví, pneuservis a opravnu karosérií se zámečnictvím.

Kostel a hřbitov v obci nejsou, je využíván hřbitov v Kučerově.

Rozvoj dalších služeb a jejich konkrétní situování závisí na soukromých podnikatelských aktivitách.

Závěr: Územní plán obce stanovuje regulativy pro situování těchto služeb obecně - situace bude ovlivňována trhem.

#### Správa a řízení, církevní stavby

Veřejná administrativa je zastoupena obecním úřadem, v obou částech obce (Hlubočany a Terešov) se nachází hasičská zbrojnice.

Také kaple se nacházejí v obou částech obce na návsi.

Dodávací pošta je ve Vyškově.

Sídlo Policie ČR je ve Vyškově.

Závěr: Veřejná správa funguje v Hlubočanech ve vyhovujících prostorách. Dostupnost úřadu je vyhovující.

### Dopravní řešení

#### Širší dopravní vztahy

##### Silniční doprava

Katastrálním územím obce Hlubočany, která má dopravně odtrženou místní část Terešov prochází silnice:

II/431 Vyškov - Ždánice - Mistřín - Hodonín

III/4312 Vyškov - Hlubočany - Kučerov

III/4314 Bohdalice - Rostěnice - Luleč

Silnice II/431 se ve Vyškově připojuje na silnici II/430 Brno – Holubice – Rousínov - Vyškov, jejímž prostřednictvím je území připojeno na dálnici D1. Trasa II/431 je v území stabilizována a bude upravována v kategorii S 9,5/80. Silnice III. třídy budou mimo průjezdní úsek upravovány ve funkční skupině S 7,5/60.

##### Železniční trasy

Nejblíže obce, ve Vyškově, prochází železniční trať č. 300 Brno - Přerov - (Bohumín) a zpět. Těleso je územně stabilizováno a je mimo řešené katastrální území Hlubočany.

Katastrálním územím obce, severně zástavby je vedena navrhovaná vysokorychlostní trasa železnice Brno - Přerov - Ostrava, jejíž koridor je vymezen ochranným pásmem 300 m na obě strany od předpokládané osy VTR.

##### Letecká doprava

Do okraje katastrálního území zasahuje ochranné pásmo vzletové a přistávací dráhy letiště Vyškov. Letiště Vyškov je veřejné vnitrostátní letiště s travnatou přistávací a vzletovou plochou 1240 x 60 m. Sousedí bezprostředně se speciálním úsekem silnice pro motorová vozidla I/46, který sestává ze zpevněné betonové VDP 2400 x 20m. Letiště slouží zájmovým spolkům - aeroklubu, modelářům apod. Na zástavbu v obci a její místní části nemá vliv, ochranná pásma jsou vykreslena v grafické části ÚP.

#### Druhy dopravy a dopravní závady

##### Silnice

Silnice II/431 prochází východně místní části Terešov, mimo zastavěnou část obce, která je na II/431 připojena místní komunikací. Tato křižovatka je dopravní závadou vzhledem k tomu, že místní komunikace je vedena ve velkém sklonu (cca 12%) a tím je rozhledové pole zakryto terénem a zelení. Doporučujeme dopravní závadu řešit úpravou nivelety křižovatky ze strany místní komunikace. Úprava si nevyžádá zábor ZPF, bude realizována ve stávajícím pozemku silnice a místní komunikace.

Silnice II/431 je v území stabilizována ve své historické poloze parcelací přilehlých pozemků. Silnice nezasahuje do zastavěného a zastavitelného území místní části Terešov.

Silnice III/4312 prochází ve směru sever - jih zastavěným územím Hlubočan. Silnice spojuje obec s Vyškovem a se sousední obcí Kučerov. Trasa je ve svém průjezdním úseku historicky stabilizována a bude upravována ve funkční skupině C a typu MO 2p 14,5/8/50.

Silnice III/4314 prochází západní částí katastrálního území v historické stabilizované poloze. Obec je na ni připojena místní komunikací. Tato silnice propojuje obce Luleč, Rostěnice, Kučerov a Bohdalice.

##### Místní komunikace

Obec byla založena v období středověké kolonizace podél vodoteče Hlubočanského potoka. Většina zástavby obce je dopravně obsloužena místními komunikacemi, které navazují na silnici III/4312 v Hlubočanech a II/413 v místní části Terešov.

Křižovatky se silnicí jsou v některých případech dopravními závadami, v rozhledovém poli jsou umístěny obytné objekty, v Terešově je místní komunikace ve sklonu nad 12% takže rozhled na křižovatce rovněž není zajištěn. Vzhledem k stabilizované zástavbě a parcelaci pozemků podél silnice a složitému terénu není možno provádět výrazné úpravy v rozhledových polích křižovatek. Je možno pouze doplnit dopravní značení, případně realizovat technická opatření vč. dopravního zrcadla, a to na základě projektu. Úprava křižovatky je možná v Terešově.

Navrhovaná zástavba bude dopravně obsloužena komunikacemi, které jsou nyní účelovými komunikacemi. Jedná se o tzv. záhumenní cesty, které budou upraveny jako místní komunikace a převedeny do funkční skupiny D1 jako zklidněné v obytné zóně se smíšeným provozem pěších a motoristů.

Místní komunikace jsou v současnosti již upravovány ve funkční skupině C a typu MO2 10/6,5/30 v případě dvoupruhových komunikací s chodníkem a MO1 5/4/30 v případě jednopruhové obousměrné komunikace. Místní komunikace do místní části Terešov je zbudována a bude upravována ve funkční skupině C, typu M02k 7/7/30.

##### Pěší trasy

Podél silnice III/4312 jsou vybudovány jednostranně chodníky, rovněž místní komunikace zejména v centrální části Hlubočan mají chodníky alespoň jednostranně vybudovány. Terešov, který je obsluhován jednou místní komunikací, má rovněž vybudován jednostranný chodník. Toto řešení je dostačující i do budoucnosti.

V zastavěné části obce jsou navrženy nové pěší spojky tak, aby se zvýšila pěší prostupnost obcí, a to zejména z centra do nově navržených rozvojových lokalit.

##### Turistické a cyklistické trasy

Obcí Hlubočany prochází významná červená turistická značka v trase Ždánický les - Bučovice - Lysovice - Hlubočany - Vyškov - Jedovnice - Moravský kras. Vlastně propojuje dva komplexy lesů a turistické oblasti - Moravský kras a Ždánický les. Po této turistické trase je možné vést i cyklisty.

Obcí nejsou v současnosti vedeny žádné cyklotrasy. Nejblíže prochází cyklotrasy č. 5071 a 5029 Vyškovem, ty jsou napojeny na cykloturistický systém Moravského krasu. Cyklotrasa č. 5097 prochází Bučovicemi a je napojena na cyklotrasy Ždánického lesa a Slavkovského bojiště.

Okolí obce není příliš turisticky atraktivní, připojení na výše uvedené cyklotrasy je možné prostřednictvím málo frekventovaných silnic III. třídy, které mimoúrovňově křižují těleso dálnice a cyklisty převedou na její druhou stranu, směrem na Moravský kras. Silnice III/4314, na kterou je obec připojena místní komunikací přivede cyklisty do Lulče, kde se nachází významný rekreační areál a pak dále do Moravského krasu.

V každém případě je obec na trase pěších i případně cyklistů, kterým může poskytnou služby. Není však turistickým cílem.

#### Doprava v klidu

V současné době jsou v obci zajištěny parkovací plochy pro 10 aut v centrální části u obecního úřadu a hostince. Nepočítá se s dalším rozvojem občanské vybavenosti a tak nepředpokládáme potřebu dalších parkovacích míst v centrální části obce. Ve sportovním areálu je navrženo vyčlenění parkovací plochy 760 m2, tj. 30 parkovacích míst, které budou sloužit v případě pořádání sportovních a jiných společenských akcí.

U bytových domů jsou vybudovány garáže. Garážování i parkování aut si zajišťuje každý majitel auta na svém pozemku nebo ve svém objektu. Není požadavek na budování garáží a parkovišť, pro novou výstavbu se jednoznačně počítá s garáží ve vlastním domě, nebo na vlastním pozemku.

#### Účelová doprava

Pozemky v katastrálním území obce jsou dopravně obsluhovány ze silnic II. a III. třídy stabilizovaným systémem účelových komunikací. Byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, které navrhují obnovu a doplnění účelových komunikací. Toto doplnění je převzato do výkresové dokumentace.

#### Hromadná doprava

##### Vlaková doprava

Nejbližší vlaková zastávka je ve Vyškově (5 km), leží na trati č. 300 Brno - Přerov - (Bohumín) a zpět. Trať je zařazena mezi integrované. Vlaková zastávka je dostupná autobusovou dopravou.

##### Autobusová doprava

Obec je dopravně obsloužena autobusovými linkami dopravní společnosti VYDOS BUS, a.s. Vyškov:

| Číslo linky a název | pracovní dny | sobota | neděle |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hlubočany | Terešov | Hlubočany | Terešov | Hlubočany | Terešov |
| 810 620 Vyškov - Lysovice | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 810 650 Vyškov - Bohdalice - Brankovice - Dobročkovice | 12 | 5 |  |  |  | 2 |
| 810 660 Vyškov - Bohdalice - Pavlovice - Kozlany - Bučovice | 11 | 14 | 2 |  | 2 |  |
| 810 670 Vyškov - Bučovice - Koryčany | 6 | 2 |  |  |  |  |
| CELKEM | 30 | 22 | 2 |  | 2 | 2 |

Linky nejsou zatím součástí integrovaného dopravního systému JMK, ale je s nimi do budoucna počítáno.

Pro obec jsou zřízeny dvě zastávky:

Hlubočany je nově vybudována dle normy vč. čekárny pro cestující na silnici III/4312.

Hlubočany,Terešov je situována při silnici II/431 a je vybavena čekárnou ve špatném stavebním stavu, autobusy zastavují v jízdním pruhu, chybí zastávkový pruh. Navrhujeme její rekonstrukci dle normy, tj. vybudování zastávkového pruhu, nástupiště a čekárny pro cestující. Novou čekárnu považujeme za nezbytnou, vzhledem k tomu, že zastávka se nachází ve volné krajině, mimo zastavěnou část obce.

#### Dopravní zařízení

V obci je v areálu zemědělské farmy čerpací stanice pohonných hmot a pneuservis. Vzhledem k poloze obce mimo hlavní dopravní trasy je toto vybavení nadstandardní.

#### Ochranná silniční pásma a negativní účinky hluku

Na silnicích II. a III. třídy je mimo průjezdný úsek obcí nutno dodržovat silniční ochranné pásmo 15 m od osy silnice. Rozhledová pole jsou ve výkresové části elaborátu vykreslena v průjezdném úseku obce na silnicích pro rychlost 50 km/hod., t.j. 35 m a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod., t.j. 15 m od středu křižovatky. Mimo průjezdný úsek je na silnici hlavní rozhledové pole křižovatky 100 m od středu a na vedlejší silnici 55 m.

##### Hluková pásma

Na silnici II/431 bylo provedeno sčítání intenzity dopravy na stanovišti č. 2749 severně Terešova. Na silnici III/4312 sčítání intenzity dopravy nebylo provedeno a proto je pro výpočet použito výsledků místního šetření (viz „Odůvodnění řešení ÚP“).

### Vodní hospodářství

#### Vodní toky

##### Současný stav

Katastr obce má spád do několika dílčích povodí, z nichž největší, se zastavěnou částí Hlubočan a Terešova, patří do povodí Hlubočanského potoka - dle vodohospodářských map je však uváděn jako Bohdalický - (4-12-02-013/1) a menší do Rostěnického potoka (na severu 4-12-02-015, jihozápadě 4-12-02-012 a jihu 4-12-01-010). Zastavěnou částí obce protéká Hlubočanský potok se zemědělským významem, ústící za hranicí katastru do Rostěnického potoka. Ten také tvoří na jihozápadně část hranice katastrů s obcí Lysovice a Kučerov. Obcí Terešov neprotéká žádný potok (je to jen občasná vodoteč). Povodí je málo vodné jako důsledek odběrů vody pro pitné účely v prameništi a menších průměrných ročních srážek (542 mm). Přesto dochází k záplavám zástavby podél toku, neboť není upraven na Q100 (12,2 m3/s) i když má pravidelné (v obci částečně zpevněné dlažbou) koryto. Vzhledem k tomu, že převážná část území nad obcí jsou pole, dochází při přívalových deštích ke splavům a zanášení koryta a následnému vybřežení. Hlavně nad obcí je podél koryta vysázena vzrostá zeleň, jinde je jen ojedinělá.

Kvalita vody v potoce je velmi špatná (V. st.), ovlivněna malými průtoky a hlavně zaústěním jednotné kanalizace do toku (málo účinné čištění vod z domácností, obec nemá ČOV). Rostěnický potok nemá na zástavbu vliv a jeho rozlivy ovlivňují katastr obce (pole) jen minimálně.

Potoky jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Moravy (pracoviště Vyškov). Není dodržováno ochranné pásmo toků dle zákona 254/2001 Sb..

Podél toku pod obcí jsou evidovány tři plošné meliorované plochy. V návrhu „Pozemkových úprav v katastru Hlubočany“ z roku 2003 (AGERIS) jsou navrženy podrobnější úpravy, které mají záplavám obce zabránit.

Vodní nádrž v obci je určena jako požární a suchý poldr východně od kravína je neovladatelný a vyžaduje úpravy.

##### Navrhované řešení

Obec má od roku XI/2003 zpracován povodňový plán, ve kterém jsou uvedeny hlavní závady:

nad obcí nejsou žádné významnější retenční plochy,

průtočný profil dvou lávek v obci je nedostatečný,

část území na jihovýchodě a jihu je snížena,

některé extravilánové vody z polí jsou svedeny do kanalizace, dochází k jejímu zahlcení bahnem a následnému vybřežení

V dokumentaci „Pozemkových úprav v katastru Hlubočany“ (AGERIS) jsou upřesněny polohy a velikosti poldrů a biocenter. Obě lávky je třeba zvýšit a snížený terén podél potoka zvýšit nad Q100. Nad zástavbou provést vsakovací příkopy omezující splachy polí do kanalizace a upravit hospodaření na těchto polích (způsob orby po vrstevnicích, úpravy tras polních cest, omezení výsadby plodin, které splachy zhoršují -kukuřice, řepa ap.).

Je třeba dodržovat ochranné pásmo toků dle zákona 254/2001 Sb. (doporučeno 6 m od břehu pro údržbu). S tímto opatřením je třeba seznámit všechny majitele sousedních pozemků kolem všech toků. Kromě běžné údržby (čištění, kácení porostů v průtočném korytě) správce toku neplánuje žádné investice.

#### Zásobování vodou

##### Současný stav

Obec je v současné době zásobena vodou ze skupinového vodovodu Vyškovska. Hlubočany jsou zásobeny z vodojemu 60 (+100) m3 nad obcí (nad zemědělskou farmou) na kotě 312,0 m n.m. Přívodní řad do vodojemu je DN 100 stejně jako přívodní řad do obce a do farmy. Vodovodní síť je poměrně nová (1993-1995) a navazuje na původní řad včetně vodojemu, který dříve sloužil jen pro zásobování zemědělské farmy. Vodovod je v majetku obce a provozován a.s. VAK Vyškov.

Zástavba v obci je na kotě 265 – 280 m n.m. a tlakové poměry jsou v rozmezí 0,47 – 0,29, což je v souladu s normou i požárními předpisy. Zemědělská farma má některé objekty na kotě 292 m n.m. a min. hydrodynamický tlak je jen 0,18 MPa. Místní část Terešov je napojena přes redukční ventil přímo z výtlačného řadu z prameniště Manerov do Vyškova.

V katastru obce je část prameniště Manerov (dva vrty ze tří) s celkovou vydatností 7,5 l/s ((průměrně využíváno 647 m3/den), které je součástí zdrojů pro skupinový vodovod Vyškovska. Východní část katastru včetně osady Terešov je v pásmu hygienické ochrany tohoto zdroje (PHO IIa, PHO IIb a oplocené PHO I).

Dle PRVK JmK (původní název zpracovatele PRVK JmK je společnost AQUATIS, a.s. Brno) je v současné době ze 469 obyvatel v Hlubočanech napojeno jen 47,5 % obyvatel (jiné zdroje uvádějí 504 stálých obyvatel a 15 rekreantů) a v osadě Terešov z 82 obyvatel 100% (jiné zdroje uvádějí 43 stálých obyvatel a 16 rekreantů). Dle PRVK se předpokládá zvýšení odběrů jen na 100% domácností (465 obyvatel v roce 2010). Současná potřeba je nyní průměrně jen 30 m3/den a ve farmě 90 m3/den.

Pod obcí u potoka jsou dva původní zdroje vody (studny), které jsou funkční. Kromě toho je v obci starší požární nádrž o obsahu cca 200 m3.

##### Navrhované řešení

Pro novou zástavbu postačí rozšířit vodovodní řady a přehodnotit PRVK JmK, který s nárůstem počtu obyvatel nepočítal. Zdroje jsou pro zvýšení spotřeby o Qp=0,1 l/s dostačující, stejně jako dimenze rozvodů a velikost vodojemu. Ochranné pásmo vodovodu dle zákona 76/2006 Sb. je 1,5 m od okraje a je nutné dodržovat podmínky PHO vodního zdroje.

Orientační spotřeby vody (plochy nelze mechanicky sčítat, neboť navržené plochy jsou určeny i pro zlepšení bytové situace stávajících obyvatel).

| číslo plochy | Spotřeba vody Qp m3/den |
| --- | --- |
| 01 | 4,2 |
| 02 | 4,4 |
| 03 | 4,4 |
| 04 | 0,3 |
| 05 | 0,9 |
| 06 | 0,9 |
| 07 | 0,3 |
| 08 | 0,3 |
| 09 | nestanoveno |
| 10 | 0,9 |
| 11 | nestanoveno |

#### Odkanalizování

##### Současný stav

V obci Hlubočany je vybudována dešťová kanalizace v profilech DN 300-600, která je zaústěna do potoka. V Terešově je jen povrchové odvodnění do občasné vodoteče. Do kanalizace jsou však zaústěny i nečištěné (nebo špatně vyčištěné) vody z domácností, které značně znečišťují potok zejména při minimálních průtocích. Znečištění potoka způsobuje i přímý odpad z farmy. Do kanalizace jsou zaústěny i některé vody z extravilánu (polí), které ji zanášejí při přívalových deštích a způsobují následně záplavy. Dešťová kanalizace je v majetku a správě obce a její stavební stav a kapacity jsou vyhovující. U ostatních objektů jsou žumpy na vyvážení, septiky a otevřená hnojiště.

##### Navrhované řešení

V obci je nutné vybudovat splaškovou kanalizaci a stávající kanalizaci ponechat jako dešťovou dle studie, kterou má obec zpracovanou (včetně rozšíření pro nové plochy). Splašková kanalizace by se mohla v budoucnosti gravitačně prodloužit i do Terešova, i když se s touto variantou zatím v návrhu ÚP neuvažuje. Nad obcí je třeba vybudovat záchytné vsakovací příkopy, které by zabránily větším splachům a odlehčily dešťové kanalizaci. Vzhledem k malému počtu obyvatel (do 2000) není předpoklad k brzkému vybudování ČOV ze zdrojů EU či státu, ale její vybudování je nutné. V konceptu ÚP řešená ČOV Hlubočany je nahrazena čerpací stanicí s výtlakem do gravitační kanalizace, která je vedena od silnice III/4314 do kanalizace z Kučerova, pokračující do Rostěnic – Zvonovic. Zde bude situována ČOV společná pro obce Hlubočany, Kučerov, Lysovice a Rostěnice – Zvonovice. Ochranné pásmo kanalizace dle zákona 76/2006 Sb. je pro řady do DN 500 a hloubky 2,5 m jen 1,5 m a pro větší profily a hloubky pak 2,5 m od okraje potrubí.

Závěr pro vodní hospodářství:

vybudování splaškové kanalizace a čerpací stanice s výtlakem do ČOV Rostěnice – Zvonovice dle dotační politiky státu, vybudování záchytných příkopů,

dodržování ochranného pásma vodních toků a provedení protipovodňových opatření,

dodržování ochranných pásem kanalizace, vodovodu (včetně PHO) a plynovodu,

rozšíření inženýrských sítí do nové zástavby.

### Energetika a energetická zařízení

#### Zásobování plynem

##### Současný stav

V celé obci Hlubočany je rozveden plyn od roku 1995-6 s předpokladem zásobení převážné částí objektů plynem na vaření, přípravu TUV a vytápění (domácnosti a maloodběr 540 m3/h - 690.000 m3/rok a velkoodběr 50 m3/hod – 150.000 m3/rok. V Terešově rozvod plynu není. Současný stav odběru je ale podstatně menší (zdražení plynu) a jsou i nadále na vytápění využívána tuhá (výjimečně kapalná) paliva, což má vliv na zhoršení životního prostředí. V Hlubočanech je 146 stále obydlených objektů a 15 rekreačních.

Zdrojem je RS VTL/STL 1200/2/1-440 s přívodem VTL 100/40 u silnice do Kučerova. Od RS je do obce až k farmě přívod STL PE 90 a rozvody v obci STL PE 63.

##### Navrhované řešení

Pro nově navrhovanou zástavbu postačí rozšířit STL rozvody. Teoretické zvýšení spotřeby o 50 m3/hod nemá vliv na dimenze RS a řadů. Ochranné pásmo STL plynovodu v zástavbě je dle zákona 458/2000 Sb. 1 m a mimo zástavbu 4 m od okraje potrubí.

Orientační spotřeby plynu – (plochy nelze mechanicky sčítat, neboť navržené plochy jsou určeny i pro zlepšení bytové situace stávajících obyvatel).

| číslo plochy | Spotřeba plynu Qp m3/hod |
| --- | --- |
| 01 | 39,0 |
| 02 | 41,6 |
| 03 | 41,6 |
| 04 | 2,6 |
| 05 | 7,8 |
| 06 | 7,8 |
| 07 | 2,6 |
| 08 | 2,6 |
| 09 | nestanoveno |
| 10 | 7,8 |
| 11 | nestanoveno |

#### Zásobování elektrickou energií

##### Výchozí podklady

Terénní průzkum

Dotazníky

Provozní schéma sítě a konzultace na EON

##### Současný stav

###### Nadřazené sítě a zařízení VVN

Síť VVN 400 kV:

Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 400 kV. Rozvodny ZVN/VVN/VN se v území nevyskytují, rovněž zde nejsou vybudované žádné výrobny elektrické energie, které by pracovaly do nadřazených sítí.

Síť VVN 220 kV:

Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 220 kV.

Síť VVN 110 kV:

Řešeným územím neprochází vedení 110 kV.

Vedení je součástí distribuční soustavy 110 kV E.ON. a napájí transformaci 110/22 kV ve Vyškově vč. příslušné rozvodny VN 22 kV (nese označení VY 9). Transformaci 110/22 kV zajišťují dva transformátory 40 MVA. Z této transformovny je přes síť 22 kV zásobováno řešené území. Dle sdělení společnosti EON je stav rozvodné soustavy 110 kV a transformace 110/22 kV mechanicky a přenosově dobrý.

###### Sítě a zařízení VN 22 kV

V současné době jsou z rozvodny ve Vyškově vyvedena napájecí vedení, která zajišťují pokrytí nároků na příkon v řešeném území. Jsou to následující vedení VN č. 140 a VN č.796.

Vedení napájející i okolní obce je na betonových sloupech, přípojky pro trafostanice v řešeném území jsou v provedení na betonových sloupech. Na odbočce pro trafostanici TR 3 jsou místy dřevěné patkované sloupy.

Stávající venkovní vedení 22 kV jsou chráněna ochranným pásmem jehož šířka je 10 m na každou stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 23 m. Vedení jsou vyznačena ve výkrese.

Vedení jsou součástí distribuční soustavy 22 kV. Dle sdělení společnosti EON je stav rozvodné soustavy 22 kV dobrý.

V obci Hlubočany a Terešov není vybudováno kabelové vedení 22 kV.

###### Výrobny elektrické energie

V řešeném území nepracují výrobny elektrické energie do nadřazených sítí.

###### Transformovny 22/0,4 kV

V řešeném území jsou v současné době celkem 4 trafostanice. Jejich seznam s označením použitým na výkrese a názvy, které používá společnost EON je uveden v následující tabulce. Trafostanice jsou venkovního provedení a zděná s napojením na vzdušné vedení.

Převážná většina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům odebíraného výkonu.

Podrobnější údaje o transformovnách jsou v následující tabulce:

|  |  | Druh |  | Výkon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení | Umístění, název | majetek | Typ | Instalovaný kVA | Typový kVA | Poznámka |
| TR 1 | Hlubočany, Obec | DTS EON | Věžová | 400 | 400 | 310217 |
| TR 2 | Hlubočany, ČSSS | cizí | železná | 100 | 250 | 310393 |
| TR 3 | Hlubočany, VKK | cizí | 2 sl. BTS | 250 | 400 | 310606 |
| TR 4 | Terešov, Obec | DTS EON | 4 sl. BTS | 160 | 400 | 310409 |

V tomto seznamu jsou uvedeny trafostanice distribuční EON (DTS). Dále pak odběratelské trafostanice (cizí), případně trafostanice EON, které zajišťují napájení ostatních odběrů.

###### Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V

Stávající sítě tohoto typu jsou v obci Hlubočany provedeny převážně venkovním vedením AlFe, které je osazeno většinou na betonových sloupech, konzolách či střešnících na budovách. Místy je síť vodiči Cu na betonových sloupech a střešnících. V Terešově je vedení provedeno závěsnými kabely AES.

###### Veřejné osvětlení

V Hlubočanech je vybudována síť veřejného osvětlení. VO je provedeno raménkovými svítidly s výbojkovými zdroji, osazenými na stožárech sítě NN nebo fasádách domů, případně střešnících, po kterých je vedena současně distribuční síť NN. Místy je také provedeno jako parková svítidla s kabelovým rozvodem.

##### Návrhové období

V návrhovém období zůstanou převážně zachovány trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní.

###### Síť 400 kV:

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny.

###### Síť 220 kV:

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny.

###### Síť 110 kV:

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny.

###### Síť VN 22 kV:

S rozšířením distribuční sítě 22 kV společnost EON v návrhovém období nepočítá.

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou (zák.458/2000 Sb., vyhl. 297/2001 Sb. a vyhl. 18/2002, případně novou legislativou v platném znění).

S rozšířením distribuční sítě VN se neuvažuje. Navržená zástavba bude napojena ze stávající sítě NN nebo po případném rozšíření sítě NN.

Pro návrhové období bude zpracována výkonová bilance a navrženo případné rozšíření distribučního systému VN a NN.

V případě střetu se stávajícím vedením VN bude navržena přeložka.

Ochranné pásmo pro nová a přeložená venkovní vedení 22 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb..

Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně v kompetenci vlastníka a provozovatele – společnost EON. Zde bude také projednána veškerá výstavba, která zasahuje do ochranných pásem el. zařízení v napěťové hladině 110 kV, 22 kV a menší, ostatní případy pak ČEPS a.s.. Výjimky z ustanovení zák. č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech a písemný souhlas s činností v ochranných pásmech uděluje příslušný provozovatel distribuční soustavy – EON.

###### Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období:

Základním údajem pro návrh distribučního systému obce je stanovení soudobého maximálního zatížení. Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti, spolehlivosti a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních investicích a provozních nákladech.

Podíl bytového fondu:

Z energetického hlediska se pro návrhové období uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů a průmyslové sféry tj. elektřinou a plynem (topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 jde tedy o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutno mezi takovéto spotřebiče řadit i některé spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které jsou energeticky náročnější.

Dle směrnice JME a.s. č. 13/98 je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b.j. v RD 2,1 kW, což je hodnota pro realizační období po roce 2010.

Na nárůst odběru el. energie bude mít podstatný vliv tato navrhovaná výstavba:

Lokality bydlení návrh cca						  59 b.j.

CELKEM								  59 b.j.

V celkovém součtu je v řešeném území navrženo k výstavbě 59 b.j. v rodinných domech. Potřebný příkon pro novou výstavbu bude cca 124 kW, na úrovni distribučních trafostanic.

Podíl občanské vybavenosti a drobného podnikání:

Pro potřeby drobného podnikání je uvažováno s nárůstem cca 50 kW, na navržených plochách a částečně bude rozptýlen ve stávající zástavbě (kromě podílu bydlení započteného v předchozí bilanci).

Podíl výrobní sféry:

Pro potřeby výroby je uvažováno s nárůstem cca 50 kW, na návrhových plochách.

Celková výhledová hodnota potřebného současného příkonu:

Bydlení  405 kW + 124 kW = 529 kW

Nevýrobní sféra, služby a drobná výroba 50 kW + 50 kW = 100 kW

Výrobní sféra 200 kW + 50 kW = 250 kW

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se vzájemnou soudobostí maxim. Předpokládáme, že maxima je dosahováno v síti VN ve večerní špičce, pak u sféry bydlení uvažujeme koeficient soudobosti 1,0, u občanské vybavenosti 0,8 a u výrobní sféry 0,2.

Celkové soudobé zatížení řešeného území obce je stanoveno na 609 kW.

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic:

t = 609/(400*0,95*0,8) = 2,00 ( 2 trafostanice v dimenzi 400 kVA.

Stávající počet distribučních trafostanic – 2 – jedna Hlubočany, jedna v Terešově.

Z uvedeného plyne, že stávající počet distribučních trafostanic by byl schopen krýt požadavky na příkon. Vzhledem k tomu, že navržená zástavba je převážně situována v obci Hlubočany a návrhové plochy jsou v poměrně velké vzdálenosti od stávající trafostanice je navrženo na druhém konci obce zahustit novou trafostanici.

###### Návrh rozvodné sítě:

Nadřazené sítě

Dle sdělení společností ČEPS a.s. a E.ON se neuvažuje s výstavbou zařízení napěťových hladin 400 kV, 220 kV a 110 kV, která by zasahovala do řešeného území a nejsou zde nároky na územní rezervy.

Distribuční síť

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou (zák. č. 458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb. v platném znění).

Vzhledem k tomu, že navržená zástavba je převážně situována v obci Hlubočany a návrhové plochy jsou v poměrně velké vzdálenosti od stávající trafostanice je navrženo na druhém konci obce zahustit novou trafostanici TR Z1.

Plocha smíšené zástavby  bude napojena z trafostanice TR 2 po její rekonstrukci a případném odkupu společností E.ON, případně po rozšíření sítě NN z nové trafostanice TR Z1

Pro vyvedení výkonu uvažované elektrárny na bioplyn, případně napojení plochy nad areálem zemědělského družstva, pokud zde bude umístěn jiný majitel než je majitel stávajícího areálu, je navržena výstavba nové odběratelské trafostanice TR Z2.

Ochranné pásmo pro nová a přeložená venkovní vedení 22 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb..

Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně v kompetenci vlastníka a provozovatele – společnost E.ON. Zde je také nutno projednat veškerou výstavbu, která zasahuje do ochranných pásem el. zařízení. Souhlas s činností v ochranném pásmu uděluje dle ustanovení zák. č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech příslušný provozovatel distribuční soustavy.

Úpravy, demontáže, přeložky a nově navržená vedení a trafostanice, které budou zajišťovat výhledové nároky na el. energii v řešeném území jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace.

###### Veřejné osvětlení

Svítidla budou volena tak, aby jejich světelně – technické vlastnosti odpovídaly požadavkům na snižování a eliminaci tzv. světelného znečištění, to znamená použití takových typů, jejichž světelný tok je všechen vyzářen směrem dolů a nedochází k rozptylu světla na krytech a jeho vyzařování směrem nahoru.

Pro nové lokality soustředěné výstavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na navrhovanou distribuční síť NN - v částech, kde bude prováděna kabelová rozvodná síť NN bude použito samostatných osvětlovacích stožárů, v případě venkovní sítě bude využito těchto podpěr i pro osazení svítidel veřejného osvětlení. Ovládání naváže na stávající stav.

###### Veřejně prospěšné stavby

Jako veřejně prospěšné stavby jsou stanoveny: přípojka a nová trafostanice TR Z1.

### Spoje a spojová zařízení

#### Současný stav

##### Dálkové kabely

Řešeným územím prochází dálkové optické kabely.Jedná se o DOK Vyškov – Bohdalice, podél silnice Vyškov – Bohdalice.

Podél silnice Rostěnice - Kučerov prochází metalický DK Brno – Hradisko – Vyškov.

Trasy dálkových kabelů jsou dle zákona č. 151/2000 Sb. v platném znění chráněny ochranným pásmem, jehož šířka je 1,5 m na obě strany od kabelu.

##### Rozvody MTS

V rámci rekonstrukce telekomunikační sítě v Hlubočanech byla provedena kabelizace místní sítě a rovněž náhrada původní telefonní ústředny nedostatečné kapacity za novou digitální telefonní ústřednu v Bohdalicích, na kterou jsou účastníci napojeni.

Kapacita nové digitální ústředny plně vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy v kapacitě.

##### Radioreléové trasy

Severně přes řešené území prochází RR trasa společnosti Český mobil, a.s. ve výšce cca 35 m nad terénem. Dále pak RR trasa společnosti T-Mobile ve výšce cca 150 m nad terénem.

##### Pošta

Dle sdělení České pošty s.p. je stávající stav vyhovující a ve výhledu se neuvažuje se změnou provozu, kterou by bylo nutné řešit změnou v územním plánu.

#### Návrhové období

##### Rozvody MTS

S další výstavbou zařízení ČESKÝ TELECOM resp. Telefónica O2 nepočítá.

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Trasy kabelů ÚPO neřeší, budou upřesněny v dalších stupních dokumentace.

##### Radioreléové trasy

Zřizování nových radioreléových spojů se nepředpokládá.

##### Pošta

Dle sdělení České pošty s.p. je stávající stav vyhovující a ve výhledu se neuvažuje se změnou provozu, kterou by bylo nutné řešit změnou v územním plánu.

##### Příjem TV signálu

Stav je vyhovující a nejsou požadavky na řešení v rámci ÚPO.

##### Veřejně prospěšné stavby

Jako veřejně prospěšné stavby jsou stanoveny:

Rozšíření místní telefonní sítě v lokalitách navržené zástavby.

Rozšíření a výstavba místního rozhlasu.

### Odpadové hospodářství

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady.

Nakládání s odpady v Hlubočanech je upraveno obecně závaznou vyhláškou. Vyhláška stanoví podrobně, v přehledné formě a v souladu se zákonem systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce. Svoz odpadu zajišťuje firma Respono a.s. Vyškov na řízenou skládku v Kozlanech.

## Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability

### Návrh uspořádání krajiny

Územní plán vychází z historicky utvářeného krajinného rázu území i zpracovaných komplexních pozemkových úprav, které doplňuje na základě potřeb dořešení ÚSES a protierozních opatření. Katastr obce dosud nepatří mezi relativně harmonická území s pestrou strukturou využití, proto usiluje o vytvoření podmínek pro zachování jeho udržitelného rozvoje.

Prvořadým cílem je jak ochrana stávajících přírodně nejcennějších území – lesů a údolí toků, tak další posilování přírodních hodnot v  územích velkoplošně obhospodařované zemědělské půdy, s dopadem do soukromých pozemků (rozšíření nadregionálního biokoridoru na potřebnou šíři 40m, doplnění lokálních biocenter na trase NRBK). Navrhované plochy krajinné zeleně budou sloužit i jako určitá kompenzační opatření za navržený rozvoj zástavby obce.

Celkově převládá zachování současného stavu, tj. zemědělské obhospodařování s předpokládanou vysokou intenzitou využití, ovšem také s trvající potřebou omezení negativních vlivů zemědělského hospodaření na přírodu a krajinu (částečně promítnutou do návrhu protierozních opatření, zejména v prudkých svazích na jižním okraji zastavěného území Hlubočan).

### Ochrana přírody a krajiny

Krajina se podílí na vytváření hodnotových a estetických měřítek člověka a jeho vztahu k okolí.

V k.ú. obce Hlubočany je jen malá část ploch zalesněna. Přírodní potenciál krajiny je ovlivňován jejím intenzivním zemědělským využíváním. Obhospodařování pozemků stroji vede často k likvidaci mezí a trvalé vegetace kolem nich.

Územní plán navrhuje dělení scelených honů v souladu se zpracovanými KPÚ – cesty jsou doplněny o interakční prvky územního systému ekologické stability. Dále respektuje svahy záhumenků navazující přímo na zástavbu a v místech potřeby řeší v jejich prostoru protierozní opatření. Bude tak podpořen malebný ráz obce Hlubočan - jejího situování v krajině.

#### Aktuální stav krajiny, ekologicky cenná území

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, vodní toky a jejich údolní nivy.

Dle veřejné vyhlášky vydané Referátem životního prostředí okresního úřadu Vyškov dne 11. 6. 2002 se v k.ú. nacházejí nebo do něj zasahují registrované VKP dle následující tabulky.

tab. Registrované významné krajinné prvky v k.ú. Hlubočany:

| Název | Ev. č. MNV | Ev. č. nové | Popis | Péče | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terešovská lada | 319 | 88 | Členitý svah s vysokými agrárními terasami a opuštěným lomem, travinno-bylinná lada s dřevinami. | zabezpečit kosení nebo pastvu |  |
| Terešovská stráň | 320 | 89 | Strmý jižní svah členěný starými agrárními terasami, polokulturní louka s travinno-bylinnými společenstvy s keři. | pravidelné kosení |  |
| Louky | 323 | 91 | Ploché údolní dno se zazemněnou vodní nádrží a zaneseným korytem potoka, vrbový prutník, útočiště zvěře a ptactva. | vyčistit potok a nádrž, doplnit výsadbu |  |
| K Pěti rolím | 328 | 95 | Uměle vysázený doprovodný lem komunikace s bohatou druhovou skladbou. |  | přesah do k.ú. Zvonovice |
| K Bohdalickému potoku | 329 |  | Větrolam rozdělený Rostěnickým potokem. Vedle šlechtěného topolu jsou zastoupeny duby, javory, břízy, bez černý aj. |  | přesah do k.ú. Rostěnice |

VKP K Bohdalickému potoku byl doplněn zpracovatelem, protože po změně hranic k.ú. Hlubočany v rámci komplexních pozemkových úprav zasahuje do řešeného území (původně se celý nacházel v k.ú. Rostěnice).

#### NATURA 2000

Soustava Natura 2000 je dle § 3 odst. (1) písm. p) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu (viz § 39 zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

V řešeném území se lokalita NATURA nevyskytuje.

### Kostra ekologické stability, územní systém ekologické stability

V Hlubočanech jsou navrženy základní skladebné prvky nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES (biocentra a biokoridory). Jednotlivé prvky ÚSES byly převzaty z komplexních pozemkových úprav (Ageris s.r.o, Brno), dopřesněny a doplněny. ÚSES je zakreslen v hlavním výkrese ÚP.

#### Výchozí stav

Návrhem územního systému ekologické stability (ÚSES) v k. ú. Hlubočany se zabývalo několik různých dokumentací.

Ve vztahu k nadregionálnímu a regionálnímu ÚSES je v současné době podstatný nově zpracovaný Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (AGERIS s. r. o., Brno, 2003), který obsahuje návrh řešení regionálního a nadregionálního ÚSES, vycházející ze společného územně technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, týkajícího se regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (ÚTP R+NR ÚSES), a který byl zapracován i do územní prognózy Jihomoravského kraje.

Návrh místního (lokálního) ÚSES v k. ú. Hlubočany byl zpracován v generelové podobě v rámci rozsáhlého územního celku v roce 1996 (Ing. Draga Kolářová, Ekologické projektování, Brno).

#### Základní zásady návrhu plánu ÚSES (řešen v rámci KPÚ)

Byly respektovány aktuálně směrodatné podkladové dokumentace ÚSES (koncepční dokumenty). V rámci řešení KPÚ byly dále zohledněny důležité faktory ovlivňující zpracování pozemkových úprav - zejména majetkoprávní poměry a potřeba konkrétních protierozních opatření.

ÚSES byl řešen s respektováním kritérií pro vymezování jeho dílčích skladebných částí, jako jsou limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé funkční typy skladebných částí ÚSES, stanovené speciálními metodickými předpisy pro tvorbu ÚSES. Těmito limitujícími parametry jsou minimální potřebná výměra biocenter, maximální přípustná délka biokoridorů a jejich dílčích částí a minimální přípustná šířka biokoridorů. Hodnota limitujících parametrů se přitom mění podle biogeografického významu biocenter a biokoridorů (lokální, regionální, nadregionální) a podle typů požadovaných cílových společenstev (lesní, luční, mokřadní, stepní atd.).

Pro návrh biocenter jsou v řešeném území směrodatné limitující minimální výměry pro lokální biocentra s cílovými lesními či kombinovanými společenstvy, případně i pro regionální biocentra s cílovými lesními společenstvy. V případech lokálních biocenter jsou danou minimální potřebnou výměrou vždy 3 ha. V případě lesního regionálního biocentra ve 2. vegetačním stupni je předepsána minimální výměra 30 ha, při holosečném způsobu hospodaření zvětšená na 60 ha.

Pro návrh biokoridorů jsou v řešeném území směrodatné limitující parametry pro lokální biokoridory a osové části nadregionálních biokoridorů s cílovými lesními nebo kombinovanými společenstvy. V případech lokálních biokoridorů činí minimální požadovaná šířka 15 m a maximální přípustná délka 2000 m. V případech osových částí nadregionálních biokoridorů je požadována minimální šířka 40 m a maximální délka dílčích úseků mezi sousedními biocentry 700 m (toto ale v KPÚ dořešeno nebylo).

Pro interakční prvky nejsou žádné limitující prostorové a funkční parametry stanoveny.

K dalším důležitým zásadám tvorby plánu ÚSES při řešení KPÚ patřilo zohlednění aktuálního stavu krajiny a jejího využití. Pro návrhy jednotlivých skladebných částí ÚSES (biocenter, biokoridorů a interakčních prvků) byly v maximální možné míře využívány pozemky nezemědělské půdy (zejména lesní pozemky, vodní plochy a různorodé ladem ležící pozemky) a zábor zemědělsky obhospodařované půdy byl omezen pouze na nezbytnou míru.

#### Koncepce plánu ÚSES

Návrh plánu ÚSES v rámci plánu společných zařízení vycházel především z původního komplexního návrhu ÚSES dle generelu lokálního ÚSES z roku 1996. Zachována byla základní filosofie původního návrhu ÚSES, s nezbytnými úpravami polohy a vymezení některých skladebných částí (prvků) ÚSES (plynoucími zejména z aktuálního stavu krajiny a z potřeby koordinace s návrhem ostatních společných zařízení).

Důležitým aspektem návrhu plánu ÚSES bylo zároveň zachování návaznosti na řešení ÚSES v rámci předcházejících KPÚ v k. ú. Kučerov a Moravské Prusy a koordinace řešení se souběžně probíhající KPÚ v lysovickém katastru.

Vzhledem k tomu, že v rámci návrhu společných zařízení nebyla pro úplné vymezení všech navržených skladebných částí ÚSES k dispozici dostatečná reálně využitelná výměra, bylo vymezení některých skladebných částí ÚSES pouze určitým kompromisním základem, který byl v ÚP obce doplněn.

#### Nadregionální a regionální ÚSES

Osa NRBK K 134 vstupuje do řešeného území z k. ú. Kučerov jižně od Terešova. Odtud je její průběh v hlubočanském katastru zpřesněn tak, že osa zprvu směřuje podél katastrální hranice k severovýchodu, pak se lomí k severu, obchází z východní strany Terešov a přes lesní celek Hlubočanský (Terešovský) háj se stáčí k západu, do údolí Hlubočanského potoka, kde řešené území opouští. V řešeném území jsou v trase osy NRBK K 134 v souladu s metodickými předpisy pro tvorbu ÚSES vymezena jednotlivá vložená biocentra - jedno regionální (RBC) a tři lokální (LBC).

Těmito biocentry jsou:

RBC 195 Terešov – situované v jediném větším lesním celku katastru u Terešova, tvořeném různověkými lesními porosty s převážně přírodě blízkou druhovou skladbou (habr, dub zimní, borovice, javor, lípa, bříza, buk aj.);

LBC 1 Terešovská lada – situované do prostoru opuštěného písníku a agrárních teras ve svazích z jižní až jihovýchodní strany Terešova;

LBC 2 Pod drotařskou cestou – situované ve dně údolí Hlubočanského potoka v severozápadní části katastru, na pomezí s k. ú. Rostěnice, převážně na zemědělsky využívané půdě.

LBC 8 Horní Lusy – situované mezi RBC Terešov a LBC Pod drotařskou cestou nad rámec KPÚ, důvodem je příliš velká vzdálenost mezi biocentry.

Dále bylo nad rámec KPÚ rozšířeno jižním směrem LBC 1 Terešovská lada.

Poněkud specifické postavení LBC 2 Pod drotařskou cestou vyplývá především z jeho polohy v místě křížení osy NRBK K 134 a hydrofilní větve místního ÚSES. Plochy biocentra vymezené v řešeném území jsou ovšem dostatečně reprezentativní pouze pro hydrofilní větev místního ÚSES. Zde tedy bude nutno v budoucnu situaci řešit buď rozšířením biocentra do navazujících nepodmáčených poloh (patrně v sousedním k. ú. Rostěnice), nebo vymezením zcela nového reprezentativního biocentra pro osu NRBK v k. ú. Rostěnice.

V úsecích mezi vloženými biocentry jsou v prostoru osy NRBK na stávající zemědělsky obhospodařované (orné) půdě vymezeny plochy biokoridorů, souhrnně účelově nazvané „nadregionální biokoridor – osová část“. Dílčí úseky osové části NRBK K 134 byly v rámci plánu společných zařízení označeny K 134/1, K 134/2 a K 134/3. V případě úseku K 134/1 byla problémem jeho přílišná délka (v součtu s navazujícím pokračováním v k. ú. Kučerov). Délka tohoto úseku byla v ÚP snížena rozšířením LBC 1 Terešovská lada směrem k jihu (na úkor části K 134/1). V případě úseku K 134/2 vedeného při okraji řešeného území ze severovýchodní strany Terešova je v obvodu KPÚ vymezena jen část potřebné plochy osové části NRBK. Zbývající plochu osové části NRBK, která ji doplní do potřebné šíře (alespoň 40 m), byla v ÚP vymezena z druhé strany hranice obvodu KPÚ (směrem k Terešovu). V případě úseku K 134/3, přerušeného stávající silnicí a navrženou polní cestou, byla problémem jak jeho přílišná délka, tak i jeho nedostatečná šířka (pouze 20 m). V ÚP byl tento úsek rozšířen alespoň na požadovaných 40 m a v souladu s původní koncepcí generelu lokálního ÚSES rozdělen dalším vloženým lokálním biocentrem LBC 8 Horní Lusy na dva přijatelně dlouhé úseky.

Cílovými ekosystémy všech skladebných prvků osy NRBK K 134 v území jsou typická lesní až lesostepní společenstva nepodmáčených stanovišť s dominancí geograficky původních dřevin (zejména dubů letního a zimního, doplněných např. habrem, javorem babykou, javorem mléčem, lípou malolistou, jilmem habrolistým aj.).

Regionální ÚSES není v řešeném území kromě zmíněného RBC 195 Terešov zastoupen.

#### Místní ÚSES

Návrh místního ÚSES zachovává původní princip vytváření ucelených větví ÚSES, skládajících se z logicky na sebe navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů. Větve místního ÚSES navržené v řešeném území patří do dvou základních typů:

větve ÚSES bez významnějšího ovlivnění podzemní vodou, procházející přednostně hydricky normálními až suššími stanovišti (obecně mezofilní větve ÚSES);

větve ÚSES s významným ovlivněním podzemní vodou, procházející téměř výhradně podmáčenými až vlhkými (mokrými až zamokřenými) stanovišti (obecně hydrofilní větve ÚSES).

Mezofilní větve místního ÚSES jsou v řešeném území vedené svahovými a hřbetními polohami v některých jeho okrajových částech. Skladebnými částmi mezofilních větví místního ÚSES vymezenými v plánu společných zařízení v obvodu KPÚ byla následující tři lokální biocentra (LBC) a dva lokální biokoridory (LBK):

LBC 5 Kučerovský háj – situované v místě izolovaného, převážně listnatého lesního celku, okrajově přesahujícího z k. ú. Kučerov do jihovýchodní části hlubočanského katastru;

LBC 6 Pod Kamennou – situované ve dně údolí Rostěnického potoka na jihozápadním okraji řešeného území, v místě křížení mezofilní a hydrofilní větve místního ÚSES (viz též dále), převážně na využívané orné půdě; reprezentativní součástí mezofilní větve místního ÚSES jsou partie biocentra mimo podmáčené polohy, nacházející se převážně až v sousedním k. ú. Lysovice;

LBC 7 V Pětipolí – situované v zemědělsky využívaných partiích krajiny na západním okraji hlubočanského katastru, s předpokládaným přesahem do sousedních k. ú. Rostěnice a Zvonovice;

LBC 8 Horní Lusy - situované v zemědělsky využívaných partiích krajiny v severozápadní části hlubočanského katastru;

LBK 1 – krátký biokoridor navazující v severovýchodní části řešeného území (severně od Terešova) na východní stranu RBC 195 Terešov a směřující přes souvislý hon orné půdy k severovýchodu, do k. ú. Moravské Prusy, kde je zajištěna návaznost řešení prostřednictvím zde zpracované KPÚ;

LBK 5 – biokoridor navazující v jihozápadní části řešeného území na LBC 6 Pod Kamennou a směřující přes souvislé plochy orné půdy ve svazích nad Rostěnickým potokem k severozápadu, k LBC 7 V Pětipolí.

Z výše uvedených důvodů bylo z návrhu ÚSES vypuštěno ne zcela nezbytné mezofilní propojení mezi LBC 5 Kučerovský háj a LBC 6 Pod Kamennou, obsažené v původním generelu lokálního ÚSES. V případě biokoridoru LBK 5 dochází k jeho nezbytnému krátkému přerušení navrhovanou polní cestou, což by ovšem nemělo na jeho budoucí funkčnost mít podstatnější vliv.

Cílovými ekosystémy všech skladebných částí mezofilních větví místního ÚSES v území jsou typická lesní až lesostepní společenstva nepodmáčených stanovišť s dominancí geograficky původních dřevin (zejména dubů letního a zimního, doplněných např. habrem, javorem babykou, javorem mléčem, lípou malolistou, jilmem habrolistým aj.).

Hydrofilní větve místního ÚSES jsou v řešeném území vedené ve vazbě na toky Hlubočanského a Rostěnického potoka. Skladebnými částmi hydrofilních větví místního ÚSES vymezenými v plánu společných zařízení v obvodu KPÚ byla následující čtyři lokální biocentra (LBC) a čtyři lokální biokoridory (LBK):

LBC 2 Pod drotařskou cestou – situované ve dně údolí Hlubočanského potoka v severozápadní části katastru, na pomezí s k. ú. Rostěnice, převážně na zemědělsky využívané půdě, v místě křížení hydrofilní větve místního ÚSES vedené po toku Hlubočanského potoka s osou NRBK K 134 (viz výše);

LBC 3 U hřiště – situované ve dně údolí Hlubočanského potoka ze západní strany obce, kromě vlastního koryta toku částečně na ladem ležících plochách a částečně na využívané orné půdě;

LBC 4 U vodárny – situované ve dně údolí Hlubočanského potoka od severovýchodního okraje Hlubočan po pramennou oblast směrem k Terešovu, kromě vlastního koryta toku převážně na ladem ležících plochách a částečně na využívané orné půdě;

LBC 6 Pod Kamennou – situované ve dně údolí Rostěnického potoka na jihozápadním okraji řešeného území, v místě křížení hydrofilní a mezofilní větve místního ÚSES (viz též výše), kromě vlastního koryta toku převážně na využívané orné půdě; reprezentativní součástí hydrofilní větve místního ÚSES jsou podmáčené partie biocentra;

LBK 2 – biokoridor navazující v severozápadní části řešeného území na LBC 2 Pod drotařskou cestou a vedený po toku Hlubočanského potoka k severu, do k. ú. Vyškov; kromě vlastního koryta toku jsou do biokoridoru zahrnuty doprovodné pásy trvalé vegetace a v nezbytně nutné míře i přilehlé zorněné pozemky;

LBK 3 – biokoridor vedený po toku Hlubočanského potoka severozápadně od Hlubočan a propojující LBC 2 Pod drotařskou cestou a LBC 3 U hřiště; kromě vlastního koryta toku jsou do biokoridoru zahrnuty doprovodné pásy trvalé vegetace a v nezbytně nutné míře i přilehlé zorněné pozemky;

LBK 4 – biokoridor vedený po toku Hlubočanského potoka a propojující převážně přes zastavěné území Hlubočan (vyjmuté z řešeného území) LBC 3 U hřiště a LBC 4 U vodárny; do řešeného území zasahují pouze dva krátké úseky biokoridoru v návaznosti na obě propojovaná biocentra; kromě vlastního koryta toku jsou do biokoridoru zahrnuty již jen stávající doprovodné pásy trvalé vegetace;

LBK 6 – biokoridor navazující v jihozápadní části řešeného území na LBC 6 Pod Kamennou a vedený po toku Rostěnického potoka na pomezí řešeného území k severozápadu, do k. ú. Zvonovice; kromě vlastního koryta toku jsou do biokoridoru zahrnuty doprovodné pásy trvalé vegetace a v nezbytně nutné míře i přilehlé zorněné pozemky; levobřežní část biokoridoru se nachází mimo řešené území, v sousedním k. ú. Lysovice.

S výjimkou LBC 4 U vodárny byla vymezení biocenter hydrofilních větví místního ÚSES kompromisem mezi požadovanými prostorovými parametry a výměrou pozemků, která byla v rámci pozemkové úpravy pro ÚSES reálně k dispozici. Vymezené plochy tak tvoří pouze základní jádrové části budoucích plně funkčních biocenter. Žádoucí výměry biocenter bude v budoucnu třeba dosáhnout zejm. prostřednictvím výkupů navazujících pozemků. V případě LBC 6 Pod Kamennou existuje možnost rozšíření biocentra o navazující příhodná stanoviště i v sousedním k. ú. Lysovice. V úvahu také připadá u všech tří menších biocenter jiná varianta řešení, podmíněná zásadní revitalizací koryt toků a přirozeného vodního režimu potočních niv, s cílem vytvořit biocentra čistě mokřadního charakteru. V takovýchto případech by pak stávající výměry biocenter (min. 1 ha) byly v zásadě postačující – toto řešení bylo převzato do ÚP.

Základními cílovými ekosystémy jsou v případě skladebných částí hydrofilních větví místního ÚSES v řešeném území společenstva vodní a lesní na podmáčených stanovištích. Možnou alternativou k lesním porostům jsou mokřadní společenstva (viz výše).

#### Interakční prvky

Nedílnou součástí plánu ÚSES v rámci plánu společných zařízení v obvodu KPÚ byl i návrh poměrně husté sítě interakčních prvků. Soustavě interakčních prvků byla do ÚPO převzata:

stávající doprovodné vegetační pásy kolem silnic s různě mezernatými stromořadími - zůstávají jako součást pozemků silnic a nejsou tudíž zahrnuty do společných zařízení – uváděny jsou pro úplnost jako nedílná součást ÚSES řešeného území;

navržená doprovodná vegetace některých stávajících cest;

navržená doprovodná vegetace některých nově navrhovaných cest;

navržená vegetace v místě navrhovaných průlehů a příkopů;

plošné návrhy zatravnění.

Požadovaná cílová podoba je velmi v případě interakčních prvků variabilní, a to především v závislosti na tom, jaké různé funkce (ekologickou, půdoochrannou, estetickou aj.) mají konkrétní interakční prvky v krajině plnit.

### Protierozní opatření (vycházející z KPÚ)

#### Současný stav

V katastrálním území Hlubočany již byla realizována některá lokální vodohospodářská a protierozní opatření jako např.: záchytný a svodný příkop podél polní cesty severně od intravilánu obce, odvádějící srážkovou vodu do Hlubočanského potoka, nebo suchá retenční nádrž zrealizovaná taktéž severně od intravilánu obce Hlubočany.

Tato opatření však slouží především jako ochrana intravilánu obce před následky přívalových dešťů a vodní eroze, ale nepůsobí jako prevence a samotný vznik eroze nijak neovlivňují. Protože problémy s nepříznivými vlivy vodní eroze (zejména na intravilán obce) nadále přetrvávají, byla v roce 2003 zpracována Studie protierozní ochrany obce Hlubočany (Atelier Fontes s.r.o.). Tato studie navrhovala vybudování dvou nových suchých retenčních nádrží (poldrů), výsadbu travnatých infiltračních pásů, protierozních mezí a zatravněné údolnice. Výsledky této studie byly přehodnoceny a dopracovány v rámci návrhu společných zařízení KPÚ.

Jedním z úkolů protierozní ochrany je chránit přírodní zdroje, především půdu a vodu. Návrh protierozních opatření má nejen zastavit devastaci půdy a vytvořit podmínky pro zvyšování její úrodnosti, ale i poskytnout ochranu vodním zdrojům, nádržím a tokům. Dobře vyřešená protierozní ochrana by měla nejvyšší mírou přispět k obnově krajiny a ochraně životního prostředí.

#### Návrh protierozních opatření

Obecně rozdělujeme protierozní opatření na organizační, agrotechnická a biotechnická. Všechna opatření zpomalují povrchový odtok, a tím zmenšují unášecí schopnost vody a umožňují infiltraci. Jednotlivá opatření se volí především dle jejich účinnosti, ekonomické dostupnosti a náročnosti na realizaci příp. údržbu. Nejúčinněji ohroženou půdu ochráníme jejich vhodnou kombinací.

##### Organizační opatření

Základem organizačních opatření jsou návrhy změn druhů pozemků a protierozní rozmisťování plodin. Jedná se zejména o návrh optimálního tvaru a velikosti pozemku, ochranné zatravnění, ochranné zalesnění, protierozní rozmísťování plodin, protierozní osevní postupy, pásové střídání plodin a protierozní směr výsadby ve speciálních kulturách.

V erozně nejohroženějších částech řešeného území je nutné kombinovat agrotechnická opatření s opatřeními biotechnickými (např.: polní tratě Dlouhá, Lusy, Zadní Lusy, Hlubočná). I přesto je v řešeném území velmi důležité využívání protierozních účinků vhodně zvolených osevních postupů a rozmisťování plodin.

V rámci protierozní ochrany se v oblasti organizačních opatření mimo vhodných osevních postupů a směrů obdělávání uplatní i nové umístění pozemků, které bude v rámci daných možností voleno tak, aby i při zemědělské velkovýrobě do jisté míry zajišťovalo střídání plodin, tím zpomalovalo odtok povrchové vody a působilo tak půdoochranně.

##### Ochranné zatravnění

V zájmovém území byly navrženy tyto plochy k protieroznímu ochrannému zatravnění:

Ochranné zatravnění (dle KPÚ označené OZ 01) – je navrženo jihovýchodně od zastavěného území obce, jako ochrana obce před splachy ze svahů v polní trati Počovo, které působí škody v intravilánu obce Hlubočany. Plocha ochranného zatravnění je cca. 1,362 ha. Ochranné zatravnění je součástí interakčního prvku (dle KPÚ označ. IP 28).

Ochranné zatravnění (dle KPÚ označené OZ 02) – je navrženo severně od stávajícího poldru, tzn. plocha mezi tělesem hráze poldru a polními cestami, včetně zátopy. Jedná se o opatření navržené z důvodu zmírnění erozních procesů a stabilizování vyvinuté údolnice, resp. její spodní části před stávajícím poldrem. Plocha ochranného zatravnění je cca. 1,972 ha. Ochranné zatravnění je součástí interakčního prvku (dle KPÚ označ. IP 24).

Jihovýchodně zástavby obce, v trati U Dvora se ve svahu nachází stávající nevyužívaný sad se zatravněním. Jelikož plní protierozní funkci, je územním plánem navrženo zachování zeleně, případně její doplnění včetně protierozních prvků.

##### Agrotechnická opatření

Agrotechnická opatření mohou omezit působení vodní eroze při vynaložení minimálních nákladů. Druh opatření závisí na druhu pozemku, který má být chráněn. Provést návrh agrotechnických opatření vyžaduje velmi dobrou znalost využívaných pozemků, a to nejen druhu půdy a sklonitosti pozemku, ale zohledňuje se také ekonomická a technická náročnost jednotlivých postupů. Je to například vrstevnicové obdělávání na orné půdě, výsev do ochranných plodin či posklizňových zbytků nebo protierozní organizace pastvy na trvalých travních porostech. Mohou být také použity speciální postupy, jako je hrázkování a důlkování povrchu půdy. Ochrana půdního fondu agrotechnickými opatřeními je úlohou hospodařících subjektů, které ve smyslu zákona 334/1992 užívají půdu tak aby nedocházelo k její degradaci. Účinnost agrotechnických opatření je závislá na jejich důsledném používání při obhospodařování zemědělské půdy.

##### Biotechnická opatření

Na některých územích nemohou samostatně použitá organizační a agrotechnická opatření podstatně omezit povrchový odtok vody. Proto je při řešení špatných odtokových poměrů v povodí účelné přistoupit k návrhu biotechnických zařízení, které vytvoří síť nových hydrolinií.

Všechna biotechnická opatření byla navržena také s ohledem na jejich důležitou krajinně estetickou funkci a možnost účinného zařazení do územního systému ekologické stability.

##### Zatravněná údolnice

Tento druh protierozních opatření se s oblibou využívá z důvodů jejich ekonomické nenáročnosti, snadné výstavbě a údržbě. Mají za úkol neškodně odvádět povrchovou vodu soustřeďující se do přirozených drah daných morfologií terénu zejména na příčně zvlněných pozemcích, v úžlabinách a údolnicích.

Zatravnění údolnice (dle KPÚ označ. ZÚ 1) je navrženo v severovýchodní části řešeného území, mezi severovýchodní hranicí katastrálního území a Hlubočanským hájkem.

Šířka zatravněné údolnice na hranici ZÚ 1 na min. 10 m, délka je cca 184 m a předběžná výměra tohoto opatření činí 1840 m2.

##### Záchytné a svodné příkopy

Převážná většina svodných a záchytných příkopů v řešeném území byla navržena jako cestní příkopy, které budou zároveň sloužit pro odvodnění navržených polních cest a vzhledem k tomu, že jsou velmi často součástí interakčních prvků, budou plnit také funkci krajinotvornou.

##### Protierozní nádrže

V zájmovém území k.ú. Hlubočany je jedna stávající suchá retenční nádrž (poldr). Je situována ve vyvinuté údolnici v polní trati severně od zastavěného území obce Hlubočany a chrání tak obec před přívalovými vodami, které obec dříve ohrožovaly. Voda z poldru je odvedena zatrubněným odpadem DN 600 pod zástavbou do Hlubočanského potoka. Suchý poldr byl vybudován před zahájením komplexních pozemkových úprav. V nich se došlo k závěru, že je stávající nádrž poddimenzována (návrh ověření kapacitnosti poldru a případného provedení úpravy v zátopě - zahloubení dna, dále zbudování odpovídajícího bezpečnostního zařízení a vyřešení jeho svedení do Hlubočanského potoka).

Dále byly v zájmovém území v rámci Studie protierozní ochrany obce Hlubočany (Atelier Fontes s.r.o., Brno, 2003) navrženy další dvě suché retenční nádrže (poldry). První poldr byl navržen v polní trati U vodárny, východně od Hlubočan, a druhý poldr byl navržen v polní trati Hlubočná, jižně od Hlubočan.

V rámci Návrhu společných zařízení KPÚ byly tyto návrhy studie přehodnoceny a bylo navrženo alternativní řešení protipovodňové ochrany obce Hlubočany. Místo poldru v polní trati U vodárny se navrhuje jako dostačující rozšíření biocentra LBC 4 v kombinaci s jinými opatřeními navrženými v rámci návrhu společných zařízení (regionální biokoridor, interakční prvky s cestními příkopy atd.). A dále místo studií navrženého poldru v polní trati Hlubočná, jižně od obce, bylo navrženo zatravnění údolnice s výsadbou dřevin a čtyřmi sypanými hrázkami umístěnými rovnoměrně v trase údolnice.

##### Akumulační a sedimentační prostory

Slouží k retardaci a infiltraci odtoku dešťové vody, ale také k zachycování smyté zeminy, z výše umístěných biotechnických opatření navržených v řešeném území. Akumulační a sedimentační prostory jsou v řešeném území navrženy v interakčním prvku IP 42 a v nadregionálním biokoridoru K 134/3.

##### Ochranné hrázkování

V řešeném území je toto opatření navrženo v jihovýchodní části území, mezi obcí Hlubočany a jihovýchodní hranici k.ú., resp.: Kučerovským hájem.

### Meliorace

Hranice odvodněných pozemků byly převzaty z rozpracovaných komplexních pozemkových úprav. Jsou vyznačeny v grafické části dokumentace. Jejich technický stav je zřejmě špatný, jsou v péči majitelů jednotlivých pozemků.

### Záplavová území

Bohdalický potok, protékající katastrálním území obce nemá vyhlášeno záplavové území. Ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny hranice rozlivu dle dokumentace "Povodňový plán obce Hlubočany" (ECenviconsult, s.r.o., Brno, 5/2003).

Také pro ostatní vodní toky v území (Rostěnický potok) nebyla záplavová území vyhlášena.

## Stanovení podmínkek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

### Členění úz. obce na plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich využití

Celé katastrální území obce se člení územním plánem na plochy s rozdílným způsobem využití, které se vymezují podle § 3 vyhl. Č. 501/2006 Sb.

A.  Zastavěné území a zastavitelné plochy:

Plochy bydlení B

BH	plochy bydlení hromadného (v bytových domech)

BI	plochy bydlení individuálního (v rodinných domech venkovského typu)

BX	plochy bydlení specifických forem (usedlosti)

Plochy smíšené obytné S

SO	plochy smíšené obytné - venkovské

Plochy občanského vybavení O

OV.1	plochy veřejné vybavenosti – vzdělání a výchova

OV.2	plochy veřejné vybavenosti – kultura

OV.3	plochy veřejné vybavenosti – veřejná správa

OK	plochy veřejné vybavenosti – komerční

OS	plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport

Plochy výroby V

VZ	plochy zemědělské a lesnické výroby

Plochy technické infrastruktury T

TI	plochy technické infrastruktury

Plochy veřejných prostranství a veřejných dopravních pásů

P	plochy veřejných prostranství

bez ozn.	plochy veřejných dopravních pásů

Plochy dopravní infrastruktury D

DS	plochy pro dopravu silniční  – parkování a garážování

Plochy nelesní zeleně Z

Z	plochy sídelní zeleně

##### B.  Nezastavěné území

Plochy nelesní zeleně Z

K	plochy krajinné zeleně

Plochy lesa L

L	plochy lesa ve smyslu lesního zákona

Plochy zemědělsky využívané půdy Z

ZO	plochy zemědělsky využívané půdy – orná půda

ZT	plochy zemědělsky využívané půdy – trvalé travní porosty

ZZ	plochy zemědělsky využívané půdy – zahrady a sady, drobná držba

Plochy vodní a vodohospodářské VV

VV	plochy nádrží a jezer, vodní toky

#### Charakteristika funkčních ploch řešeného území

##### Zastavitelné plochy

Plochy bydlení

Plochy, ve kterých převládá bydlení. Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

Plochy smíšené obytné

Plochy smíšené obytné zahrnují jak pozemky staveb pro bydlení, tak pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, případně pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Plochy občanské vybavenosti

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení veřejného charakteru (pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva). Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení komerčního charakteru (obchod, ubytování, stravování, služby), staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport atd. a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

Plochy výroby a skladování

Plochy určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, pro skladování, pro zpracování surovin prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury. Plochy výroby a skladování se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků například staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití. Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.

Plochy technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury.

Plochy veřejných prostranství a veřejných dopravních pásů

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby nerostů.

##### Nezastavitelné plochy

Plochy nelesní zeleně

Sídelní - plochy s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných plochách; přírodní a uměle založená zeleň; plochy vyhrazené zeleně, nezahrnuté do ploch občanské vybavenosti, historických zahrad, apod.

Krajinné – plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, doprovodná a rozptýlená krajinná zeleň.

Plochy lesa

Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les. Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Plochy zemědělsky využívané půdy

Zemědělsky využívaná krajinná plocha; plochy zemědělské zahrnující zemědělské pozemky tříděné podle druhů, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav. Plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Vodní a vodohospodářské plochy

Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

### Stanovení podmínek využití ploch pro celé řešené území

V územním plánu jsou stanoveny podmínky využití jednotlivých ploch v celém řešeném území. Plochy jsou popsány z hlediska přípustného, podmínečně přípustného a nepřípustného využití území.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Řešené území je rozděleno na části území s různými podmínkami pro jejich využití a s různými předpoklady rozvoje. Základní členění vychází z dělení na území zastavěné a určené k zastavění (zastavitelné plochy) a na území nezastavěné.

Jednotlivé plochy mají stanoveny podmínky pro své využití. Dále se člení na plochy:

s t a b i l i z o v a n é,  tedy bez větších plánovaných zásahů (mají podmínky pro využití a  prostorové uspořádání shodné se současným stavem)

p l o c h y   z m ě n,  s podmínkami využití  a prostorového uspořádání.

Průběh hranic jednotlivých ploch je možné zpřesňovat na základě podrobnější územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů nebo v územním řízení.

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže:

-	kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality

-	mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí

### Návrh podmínek pro využití ploch v zastavěném území a zastavitelných plochách

#### Plochy bydlení hromadného (BH)

Stabilizované plochy:

Plochy bydlení v nízkopodlažních bytových domech.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy bydlení ve kterých převažují bytové domy. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení.

Přípustné využití – bydlení v nízkopodlažních bytových domech. Plochy veřejné zeleně a menší hřiště pro děti, drobné stavby v zeleni typu altán, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Podmínečně přípustné – malé neobtěžující dílny jako součást obytného domu.

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí.

#### Plochy bydlení individuálního (BI)

Stabilizované plochy:

Převážná část zástavby v Hlubočanech a Terešově.

Navrhované plochy:

Plochy pro bydlení ve vazbě na stávající zástavbu ve výše uvedených místních částech.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy slouží především bydlení venkovského typu, tzn. že území může být vybaveno drobnými stavbami pro omezený chov hospodářského zvířectva a užitkovou zahradou. Připouští se výstavba zařízení základního občanského vybavení, které má obslužný charakter ve vztahu k bydlení. Území může být doplněno drobnými stavbami pro dopravu (garáže obyvatel bytových domů).

Přípustné využití – bydlení v rodinných domech venkovského charakteru s užitkovou i okrasnou zahradou, doplňkové stavby ke stavbě hlavní (hospodářské zázemí), plochy veřejné zeleně a menší sportovní plochy, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Podmínečně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku), základní občanské vybavení (malé obchody, nerušící služby), malé neobtěžující dílny jako součást domu či jeho hospodářského zázemí.

Nepřípustné – nové bytové domy, chov hospodářských zvířat většího rozsahu, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení venkovského typu tam, kde není zajištěn příjezd k objektu a inženýrské sítě a zahrady domů jsou obráceny do krajiny. O nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad.

#### Plochy bydlení specifických forem (BX)

Stabilizované plochy:

Usedlost v lokalitě Dvorek.

Navrhované plochy:

Plocha severovýchodně Terešova - Tříměřičné.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy slouží bydlení venkovského typu s hospodářským zázemím ve volné krajině, tzn. že území může být vybaveno stavbami pro chov hospodářského zvířectva a užitkovou zahradou. Území může být doplněno drobnými stavbami pro dopravu (garáže, kolny apod.).

Přípustné využití – bydlení ve venkovských usedlostech s hospodářským zázemím a doplňkovými stavbami ke stavbě hlavní, užitkové zahrady, nezbytné stavby pro dopravu, skladování a technickou vybavenost.

Podmínečně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení pro agroturistiku (se zajištěním parkování na vlastním pozemku), drobná výroba.

Nepřípustné – bytové domy a objekty občanské vybavenosti, stavby pro velkoobchod a supermarkety, stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, stavby pro motorismus, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, které přímo nebo nepřímo kolidují s hlavní funkcí plochy.

#### Plochy smíšené obytné SO

Stabilizované plochy:

V severní části Hlubočan nad školou.

Navrhované plochy:

V severní části Hlubočan nad školou, v bývalém statku.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy určené pro smíšené využití vesnického charakteru, pro bydlení s vyšším podílem hospodářské složky (zemědělská a řemeslná výroba). Funkce bydlení je obvykle smíšena s jinými funkcemi.

Přípustné využití – bydlení venkovského charakteru, drobná zemědělská a řemeslná výroba, malé obchodní provozovny, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Podmínečně přípustné - některé občanské vybavení (např. prodejny stavebnin a prodejny pro kutily, ubytovací zařízení, restaurace, stravování).

Nepřípustné - správa, kulturní, zdravotnická, školská a církevní zařízení, tj. občanské vybavení umístěné či možné umístit jinde v obci, dále objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (kapacitní výroba a sklady, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH a pod.).

#### Plochy občanského vybavení O

##### Plochy veřejné vybavenosti – vzdělávání a výchova (OV.1)

Stabilizované plochy:

Školská zařízení v obci.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy zahrnují pozemky pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení a s nimi související stavby (stravování, školní družina apod.) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Přípustné využití –  školství, sport, dětské hřiště, stravování, kulturní a vzdělávací činnost.

Podmínečně přípustné – služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení.

Nepřípustné – je jiné než stanovené funkční využití území, zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských.

##### Plochy veřejné vybavenosti - kultura (OV.2)

Stabilizované plochy:

Plochy kulturních a společenských prostor v obci, církevní stavby - kaple.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy zahrnují pozemky pro kulturní zařízení místního významu, pro církevní stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Přípustné využití - kulturní a vzdělávací činnost, veřejná správa a administrativa, zdravotnictví a sociální péče, hasičský sbor.

Podmínečně přípustné - služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení.

Nepřípustné - jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských.

##### Plochy veřejné vybavenosti – veřejná správa, administrativa (OV.3)

Stabilizované plochy:

Obecní úřad na návsi, požární zbrojnice.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy zahrnují pozemky pro veřejnou správu a administrativu (Obecní úřad, hasičský záchranný sbor apod.) a plochy církevních staveb včetně pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Přípustné využití - veřejná správa a administrativa a činnosti s veřejnou správou spojené (na př. kulturně – vzdělávací), církevní stavby a zařízení.

Podmínečně přípustné –služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení, ústředí sociální péče, bufety a občerstvení, nevýrobní služby na př. kopírování atd.).

Nepřípustné - jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských.

##### Plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OK)

Stabilizované plochy:

Pohostinství s kulturním sálem na návsi a prodejna smíšeného zboží u silnice III. třídy.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru - obchody, restaurační provozovny, služby, s výjimkou výrobních služeb, které lze vzhledem k rušivým vlivům na okolí umístit pouze v plochách výroby.

Přípustné využití – prodejny všeho druhu drobného a potravinářského zboží, restaurace, nevýrobní služby.

Podmínečně přípustné – byty pro obsluhu (majitele), nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení.

Nepřípustné - jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu životního prostředí.

##### Plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport (OS)

Stabilizované plochy:

Sportovní areály a hřiště na území obce.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Vyhrazené plochy areálů pro sport a rekreaci vč. pořádání kulturních akcí. Plochy mimo vlastní sportoviště jsou ozeleněny, zástavba zajišťuje pouze základní služby a sociální zařízení.

Přípustné využití - sportovní zařízení, zeleň, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Podmínečně přípustné – zařízení zajišťující občerstvení a jiné doplňkové služby.

Nepřípustné - jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou a všechny druhy činností, které omezují a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch.

#### Plochy výroby V

##### Plochy pro zemědělskou výrobu (VZ)

Stabilizované plochy:

Stávající areál farmy živočišné a rostlinné výroby ZD Rostěnice severně zástavby obce.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, často s negativním dopadem na okolní zástavbu, sloužící pro umístění zejména těch provozů, které nemohou být v jiných územích.

Přípustné využití – účelové stavby a zařízení pro rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobu, chov hospodářských zvířat, zpracovatelské provozy, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko odpadu.

Podmínečně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu s převažující zemědělskou funkcí areálu, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb.

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace.

##### Plochy pro průmyslovou a stavební výrobu (VP)

Stabilizované plochy:

Nejsou.

Navrhované plochy:

Plocha ve vazbě na areál zemědělského střediska, určená pro výrobu el. energie spalováním bioplynu.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy určené pro průmyslovou výrobu, pro skladování, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy, často s negativními dopady na okolní zástavbu.

Přípustné využití – stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, skladování, logistiku a navazující administrativu, čerpací stanice PH, plochy pro odstavování vozidel, sběrné středisko odpadu.

Podmínečně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu s převažující výrobní funkcí areálu, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb.

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace.

#### Plochy technické infrastruktury (TI)

Stabilizované plochy:

Zařízení na trasách inženýrských sítí (prameniště, čerpací stanice, vodojemy, regulační stanice, trafostanice. sběrné středisko odpadů apod.)

Navrhované plochy:

Navrhovaná zařízení na trasách inženýrských sítí nejsou zobrazeny plošně.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

TI - plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území (plochy staveb a zařízení pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií, pro odvádění a likvidaci odpadních vod, pro telekomunikace a jinou technickou vybavenost, dále plochy pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů).

Přípustné - jsou stavby a zařízení technické povahy, stavby a zařízení odpadového hospodářství a zařízení dopravy ve vazbě na objekty technického vybavení a odpadového hospodářství.

Podmínečně přípustné - administrativa ve vazbě na objekty technického vybavení a odpadového hospodářství.

Nepřípustné - pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely.

#### Plochy veřejných prostranství P a veřejných dopravních pásů, bez kódu

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

Plochy veřejných dopravních pásů - plochy pro veřejnou obsluhu funkčních ploch sídla (komunikace, pěší zóny, cyklistické stezky, pojížděné chodníky, technické sítě) a pro uliční i ochrannou zeleň. V grafické části dokumentace jsou zobrazeny bez kódu. Nepřipouští se využití pro jinou funkci. Je možno zpřesňovat jejich hranice podrobnější dokumentací.

#### Plochy dopravní infrastruktury D

##### Plochy pro dopravu silniční (DS)

Stabilizované plochy:

Plochy pro dopravu v klidu - parkoviště u obecního úřadu a obchodních jednotek, garáže (nejsou-li součástí ploch pro bydlení).

Navrhované plochy:

Odstavné a parkovací plochy a garáže dle potřeb území.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy silniční dopravy v klidu zahrnují pozemky hromadných a řadových garáží a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod..

Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla, zeleň.

Podmínečně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení.

Nepřípustné – ostatní stavby.

### Návrh regulativů pro nezastavěné a nezastavitelné plochy

#### Plochy sídelní zeleně Z

Stabilizované plochy:

Veřejně přístupná zeleň v obci.

Navrhované plochy:

Nové plochy veřejně přístupné a rekreační zeleně v obci, zeleň doplňující lokality bydlení.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy sídelní veřejně přístupné a parkové zeleně slouží jako esteticky upravená vegetace skýtající možnost pobytu a rekreace v přírodě blízkém prostředí. Může zahrnovat malá dětská hřiště či drobné stavby při zachováni primární funkce zeleně.

Přípustné - udržovaná trvalá vegetace bez hospodářského významu, rekreační využití (bez stavební činnosti), zřizování pěších a cyklistických stezek, vegetační úpravy, menší hřiště, mobiliář.

Podmíněně přípustné - vodní prvky a zpevněné plochy, drobné stavby rekreačního účelu – pavilony v zeleni, stavby drobného prodeje jako např. trafika.

Nepřípustné – veškeré stavby mimo výše uvedených.

#### Plochy krajinné zeleně - (K)

Stabilizované plochy:

Porosty dřevin bez hospodářského významu mimo les, břehové a doprovodné porosty toků, plochy zeleně podél komunikací.

Navrhované plochy:

Doplnění krajinné zeleně podél účelových komunikací, prostory poldrů, protierozní opatření.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy krajinné zeleně slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území.

Přípustná - trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních dřevin, trvalé travní porosty bez primárního produkčního významu, zřizování pěších stezek.

Podmíněně přípustná - pomníky, sochy, kříže, sítě TI, vodohospodářská zařízení, drobné vodní plochy, mokřady, cyklistické stezky, rekreační využití bez stavební činnosti apod..

Nepřípustná – ZK - výstavba objektů včetně objektů individuální rekreace a veškerých staveb a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. Přípustné jsou pouze objekty obsluhy území. Dále je nepřípustné zmenšování ploch přírodních zón ve prospěch zón produkčních, nepřípustné jsou činnosti, zařízení, stavby, které by ve volné krajině rušily její ráz.

Plochy chráněné ochranným režimem (ÚSES) podléhají regulačním podmínkám příslušného ochranného režimu.

#### Plochy lesa L

Stabilizované plochy:

Lesní porosty v katastru obce.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Jedná se o pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce lesa v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů – lesní zákon.

Přípustné - pěstování lesních dřevina a těžba dřeva, signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, stanice sloužící k monitorování ŽP.

Nepřípustné - výstavba ostatních objektů a zmenšování ploch lesů. Nepřípustné jsou všechny objekty, které by mohly sloužit individuální rekreaci.

#### Plochy zemědělské Z

##### Plochy zemědělské - orná půda (ZO)

Stabilizované plochy:

Stávající plochy orné půdy, tvořící většinu řešeného území.

Nestabilizované plochy:

Plochy pro navrhovanou výstavbu, pro dopravu a technické vybavení, pro krajinnou zeleň, plochy pro doplnění územního systému ekologické stability, plochy ohrožené erozí určené ke změně kultury.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy pro pěstování zemědělských plodin nebo pro činnosti, které s hospodařením na orné půdě souvisejí.

Přípustné - polní, zelinářské a květinářské kultury, školky ovocných a okrasných dřevin, lesní školky, stromořadí, remízy a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice apod.), polní a pěší cesty, cyklistické stezky. Jsou možné změny kultur, pokud nedojde ke změně krajinného rázu nebo zhoršení stability území (eroze). Při pozemkových úpravách je třeba dořešit organizaci půdního fondu s ohledem na protierozní ochranu.

Podmíněně přípustné - drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti (např. skleníky a seníky), stavby pro skladování plodin, drobné stavby hospodářského zázemí v zahradách, liniové stavby technické infrastruktury.

Nepřípustné – bydlení, rekreace, všechny jiné druhy staveb a činností.

##### Plochy zemědělské - trvalé travní porosty (ZT)

Stabilizované plochy:

Stávající plochy trvalých travních porostů.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Přípustné - stromořadí, remízy a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, stavby a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice apod.), polní a pěší cesty, cyklistické stezky. Při pozemkových úpravách je třeba dořešit organizaci půdního fondu s ohledem na protierozní ochranu.

Podmíněně přípustné - stavby pro skladování píce (seníky).

Nepřípustné – bydlení, všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedených.

##### Plochy zemědělské - zahrady a sady (ZZ)

Stabilizované plochy:

Stávající lokality zahrad a sadů bez zástavby.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Plochy zemědělského půdního fondu drobné parcelace – zahrad a sadů, převážně stávající ve vazbě na sídlo. Je žádoucí zachování charakteru ploch stávajících a jejich doplnění ve vazbě na sídlo jako přechodového prvku mezi zástavbou a zemědělskou krajinou.

Přípustné - zahradnická a ovocnářská produkce, drobné zahradní stavby jako altánky, skleníky, pergoly, přístřešky, zahradní krby, bazény, zpevněné plochy, včelíny.

Podmínečně přípustné - situování staveb a zařízení technického vybavení (liniová vedení apod.).

Nepřípustné – bydlení, rekreace, všechny jiné druhy staveb a činností.

#### Vodní a vodohospodářské plochy (VV)

Stabilizované plochy:

Plochy vodních toků protékajících územím, rybníky, mokřady.

Navrhované plochy:

Nejsou.

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y:

Vodní toky a plochy, plochy mokřadů doplňující ÚSES, bez hospodářského účelu. Rybníky s hospodářským využitím.

Přípustné – vodní plochy se stavbami nutného technického vybavení (tělesa hrází, výpustné objekty…)

Podmínečně přípustné - zeleň, drobný mobiliář.

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností.

### Zásady prostorového uspořádání sídla

Hlavní rozvojové plochy jsou v územním plánu obce směrovány mimo údolní nivu Hlubočanského potoka, která je občas zaplavována (záplavové území potoka nebylo vyhlášeno) a to severně, severovýchodně a severozápadně centra Hlubočan.

Novou výstavbu v obci je nutno navrhovat tak, aby se svým okolím vytvářela harmonický celek. Ve stávajících (stabilizovaných) plochách bydlení při dostavbách a rekonstrukcích objektů je doporučeno respektovat hmotovou strukturu související zástavby, její výškovou hladinu, způsob zastřešení a sledování půdorysné stopy stávající zástavby.

Nová zástavba v rozvojových plochách bude řešena na základě podrobnější dokumentace s dodržením stanovené výškové hladiny maximálně 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví ve sklonité střeše, v okrajových částech obce se doporučují přízemní objekty s podkrovím. Zástavba bude řešena formou rodinných domů, bytové objekty se nepřipouštějí. Zastavěná plocha pozemku RD nepřekročí 20% jeho celkové rozlohy, zastavěná plocha včetně ploch zpevněných 30% celkové rozlohy pozemku (dle US „Za Pancířovým“ jsou plochy pozemků velikosti 1000 m2 a vyšší).

Zástavbu na okrajích obytného území je doporučeno řešit jako otevřenou s velkým podílem obytné zeleně, vytvářející přechod obce do krajiny.

## Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k poz. a stavbám vyvlastnit

Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,

b) veřejně prospěšná opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků ÚSES a ochranu archeologického dědictví,

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,

d) asanaci (ozdravění) území.

##### Veřejně prospěšné stavby:

I. Plochy a koridory dopravní infrastruktury:

VD01 -	komunikace místní

VD02 -	komunikace účelové

VD03 -	pěší a cyklistické trasy a stezky

VD04 -	autobusová zastávka

II. Plochy a koridory technické infrastruktury:

VT01 -	koridory technické infrastruktury

VT02 -	objekt na kanalizaci – čerpací stanice

VT03 -	objekt na VN vedení – trafostanice

III. Veřejně prospěšná opatření:

VR01 	ochranné ohrázkování

VR02	otevřený příkop

VR03	protierozní opatření

VU01 	založení prvků územního systému ekologické stability

##### Návrh objektů k asanaci a na dožití:

Asanace a stavby na dožití nejsou navrhovány.

## Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Úprava veřejných prostranství – plochy sídelní zeleně PO01, PO02 (k.ú. Hlubočany, p.č. 2762, 2763, 2781 - 2784.

## Plochy a koridory územních rezerv, jejich možné budoucí využití

V územním plánu obce Hlubočany nejsou zakresleny výhledové plochy pro rozvoj bydlení a výroby (rezervy). Vyznačena je pouze trasa pro budoucí možné vedení vysokorychlostní tratě ČD. Jakékoli využití prostoru, jež by v budoucnu znemožnilo realizaci trasy, je nepřípustné.

## Plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování prověření územní studií

Zpracování územní nebo urbanistické studie bude nutné pro lokalitu „na zelené louce“ – „Za Humny“, kde je teprve v podrobnější dokumentaci možno upřesnit budoucí vedení obslužných komunikací a trasování inženýrských sítí (viz výkres základního členění území). Zároveň bude studie podkladem pro rozhodování o situování jednotlivých staveb.

Pro lokalitu „Za Pancířovým“ byla již urbanistická studie zpracována a byla převzata do návrhu ÚP obce.

## Etapizace

I. etapa výstavby

Veškerá navrhovaná výstavba v obci s výjimkou lokality rodinných domů „Za Humny“, bude realizována v I. etapě výstavby.

II. etapa výstavby

Ve II. etapě je navržena výstavba rodinných domů v lokalitě „Za Humny“.

# ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

## Hlavní cíle řešení, mapové podklady

Hlubočany mají od března 1990 zpracován územní plán sídelního útvaru, vyprojektovaný firmou AGROPROJEKT s. p. se sídlem v Praze, závod 06 Brno (nebyl zřejmě projednán a schválen). V listopadu 1997 byla vypracována urbanistická studie v rozsahu konceptu ÚPO, jejímž autorem je Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka Csc.

Protože původní ÚPN SÚ již nevyhovuje potřebám obce a zároveň je snahou územní plány digitalizovat a využít v geografickém informačním systému, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování nového ÚP digitální formou. Pořizovatelem územního plánu obce je Městský úřad Vyškov - odbor územního plánu a rozvoje.

Práce na novém ÚP byly provedeny v souladu se zákonem č. 183/2001 Sb. (stavební zákon) a vyhláškami č. 500/2001 a č. 501/2001 Sb.. Byla použita „Metodika digitálního zpracování územně plánovací dokumentace pro GIS“ z června r. 2007, vyhotovená firmou T MAPY s.r.o. Hradec Králové pro více krajů republiky.

Hlavním cílem zpracování ÚP Hlubočany je navrhnout budoucí funkční uspořádání území a stanovit závazné regulativy pro rozvoj obce - vytvořit tak předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území.

I. fází práce na ÚP byly Průzkumy a rozbory – byly dokončeny v prosinci r. 2005. Na základě závěrů z P+R bylo sestaveno Zadání územního plánu obce, které bylo po projednání pořizovatelem dokumentace doplněno a schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 9. 2006. Koncept ÚP byl dokončen v září 2006 a následně projednán - souborné stanovisko ke konceptu bylo zastupitelstvem obce schváleno dne................

Územní plán navrhuje, resp. řeší:

zásady funkčního a prostorového uspořádání území (urbanistickou koncepci),

regulativy pro využití funkčních ploch,

hranice zastavěného a zastavitelného území,

koncepci dopravy a technické infrastruktury,

veřejně prospěšné stavby,

opatření v oblasti péče o životní prostředí - ochranu přírodních, historických a kulturních hodnot v území.

##### Mapové podklady

Mapové podklady pro územní plán (koncept) – digitální mapa katastru nemovitostí s výškopisem byla převzata od firmy Ageris s.r.o., Brno, která na území obce zpracovala komplexní pozemkové úpravy. Projektantem ÚPO byla mapa doplněna o hranice vnitřního členění pozemků (podle rastrového podkladu Mapy evidence nemovitostí) do samostatné vrstvy digitálního podkladu.

Pro návrh ÚP byla použita mapa již schválených komplexních pozemkových úprav (nezastavěné území).

Jako podklad pro širší vztahy byly použity základní mapy ČR 1 : 25 000 v rastrové podobě.

## Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

### Nadřazená územně plánovací dokumentace

Z politiky územního rozvoje nevyplývají pro území obce Hlubočany žádné úkony pro územní plánování.

Pro okres Vyškov v rámci brněnské sídelní aglomerace je schválena usnesením vlády ČSR č. 64 ze dne 13. 3. 1985 ve znění usnesení vlády ČR č.196 ze dne 13.4.1994 a usnesení vlády ČR č.892 ze dne 13.9.2000 územně plánovací dokumentace velkého územního celku "Brněnské sídelní regionální aglomerace".

Z těchto dokumentů je nutno respektovat tyto limity a požadavky (širší vztahy):

stávající trasa dálnice D1

stávající trasy velmi vysokého napětí

trasa vodovodu

V Územní prognóze JmK je přes katastrální území obce Hlubočany vedena trasa vysokorychlostní železniční tratě (VRT), nadregionální biokoridor a do severní  části území zasahuje ochranné pásmo vzletové a přistávací dráhy vyškovského letiště ve směru Brno – Olomouc – Ostrava. Prostorem dálnice D1 je vedena hlavní urbanizační osa, z níž odbočuje vedlejší urbanizační osa ve směru Slavkov, Bučovice. Obcí Hlubočany tyto osy neprocházejí, k.ú. obce je vyhodnoceno jako území mimo urbanizační osy (s uvažovaným úbytkem obyvatel).

### Koordinace řešení se sousedními obcemi

V řešeném území se nacházejí skladebné části místní, regionální a nadregionální úrovně územního systému ekologické stability. Byla provedena koordinace v k.ú. sousedních obcí.

Trasa VRT – dle nadřazené dokumentace, byla řešením ÚP Hlubočany respektována.

Odkanalizování – řešení bylo koordinováno s řešením odkanalizování sousedních obcí do ČOV Rostěnice – Zvonovice.

Zásobování plynem – středotlaký přívod z Kučerova beze změny.

## Údaje o splnění zadání a souborného stanoviska

### Odchylky od zadání

Pro koncept ÚP bylo řešení ÚSES převzato z komplexních pozemkových úprav bez dalších změn. V návrhu ÚP byl ÚSES doplněn na úroveň jeho požadovaných parametrů.

### Odchylky od souborného stanoviska

Požadavek na výkres širších vztahů – měřítko 1 . 50 000 bylo nahrazeno měřítkem 1 . 25 000.

Požadavek „Během prací na Návrhu ÚP projektant zjistí u stavebního úřadu aktuální stav zkolaudovaných staveb a vydaných stavebních a územních rozhodnutí, se stavebním úřadem zkontroluje a podle nových zjištění doplní do Návrhu ÚP obce“ se týká podkladů pro ÚP (konkrétně mapového podkladu), tento požadavek nebyl akceptován.

## Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Řešení bylo navrženo na základě projednaného a schváleného zadání ÚP obce, projednaného konceptu ÚP obce se schváleným souborným stanoviskem a na základě Urbanistické studie na lokalitu „Za Pancířovým“ (Atelier URBI s.r.o., únor 2007). Požadavky na řešení ze strany dotčených orgánů státní správy byly do řešení návrhu ÚP zapracovány (návrh bude dále projednáván pořizovatelem dokumentace).

Byly také zohledněny schválené komplexní pozemkové úpravy včetně nového mapového podkladu.

Návrh ÚP Hlubočany byl po formální a obsahové stránce přepracován v souladu s novým stavebním zákonem a „Metodikou digitálního zpracování územně plánovací dokumentace pro GIS“ z června r. 2007.

## Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území upravuje nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Cílem návrhu Územního plánu obce Hlubočany bylo vytvořit podle § 18 stavebního zákona č. 183/2006 takové předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, které spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Udržitelný rozvoj území, který bude Územní plán obce zajišťovat, bude uspokojovat potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

V území města Vyškova (obec s rozšířenou působností, pověřený obecní úřad) není ustavena Rada obcí pro udržitelný rozvoj území, která by vyhodnotila případné vlivy návrhu Územního plánu obce Hlubočany na udržitelný rozvoj území a vydala k nim pořizovateli na základě výsledků projednání své stanovisko.

Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je dle § 19 stavebního zákona č. 183/2006 posouzení vlivů na životní prostředí, zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Posouzení nebylo orgány ochrany přírody požadováno.

V návrhu ÚPO Hlubočany byla navržena opatření v oblasti péče o životní prostředí a řešeno využití území tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních, historických a kulturních hodnot v území a aby se životní podmínky v obci zlepšovaly. Bylo stanoveno, že drobné řemeslné provozovny a služby mohou v obci vznikat dle potřeb formou soukromého podnikání také v rámci obytného území, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude přímo či nepřímo negativně ovlivňovat životní prostředí.

##### Ovzduší

Pro jednotlivé škodliviny v ovzduší jsou stanoveny základní přípustné hodnoty - limity. Místními zdroji znečištění v obci jsou hlavně zemědělská výroba, doprava na silnici, procházející obcí, případně lokální zdroje vytápění. Ke znečištění dochází za příznivých klimatických podmínek též z nezakrytých skládek, půdní a větrnou erozí s polí a emisemi zemědělských postřiků a hnojiv (druhotná prašnost). Jako obecně platná opatření pro nápravu stavu bude nutné snižovat zátěž výfukovými plyny z motorových vozidel opatřeními v dopravě, snižovat sekundární prašnost zlepšením úklidu obce, údržbou vozovek, pro vytápění preferovat elektřinu, zemní plyn a alternativní zdroje, při výrobních činnostech omezovat používání látek poškozujících ozónovou vrstvu, vysazovat izolační pásy zeleně podél komunikací a provozoven, zajišťovat opatření ke snižování větrné eroze v rámci realizace pozemkových úprav.

Specifickou formou znečistění ovzduší jsou organoleptické emise z živočišné výroby. V současné době je ve středisku živočišné výroby umístěn výkrm prasat. Pásmo hygienické ochrany farmy bylo vyhlášeno, v územním plánu obce je zakresleno – kružnice o poloměru 389 m od imisního středu. Toto pásmo nezasahuje do obytné zástavby obce.

##### Znečištění vod

Hlavními znečišťovateli povrchových a podzemních vod jsou objekty bydlení a zemědělská výroba.

V obci Hlubočany je vybudována dešťová kanalizace, která je zaústěna do potoka. V Terešově je jen povrchové odvodnění do občasné vodoteče. Jelikož jsou do kanalizace zaústěny i nečištěné (nebo špatně vyčištěné) vody z domácností, je potok zejména při minimálních průtocích značně znečištěn. Znečistění potoka způsobuje i přímý odpad z farmy. Do kanalizace jsou zaústěny i některé vody z extravilánu (polí), které ji zanášejí při přívalových deštích a způsobují následně záplavy.

S ohledem na ŽP je potřebné vybudování samostatné splaškové kanalizace, která by nahradila žumpy a septiky, s ČOV v Rostěnicích - Zvonovicích.

Zemědělská výroba se na znečištění vod podílí smyvem z polí a průsakem hnojiv a agrochemikálií do vodotečí a podzemních vod. Pro zlepšení tohoto stavu je nutno realizovat navržená protierozní opatření, zejména na dlouhých nepřerušovaných svazích s ornou půdou.

V rámci obecně platných opatření ke zlepšení kvality vody bude nutné zabezpečit v krajině ekologické, rekreační a vodohospodářské funkce vodních toků a nádrží, zvýšit vododržnost na území obce, prosazovat opatření proti úniku škodlivých látek u nově budovaných zařízení, odstranit případné černé skládky, zajistit odstavné a parkovací plochy proti úniku ropných látek, zabránit průsakům a splachům ze zemědělské výroby.

##### Ohrožení půd a jejich kvalita

Pozemky v zemědělské krajině jsou často ohroženy vodní a větrnou erozí, zejména tam, kde se vyskytuje velký podíl nečleněných, velkoplošně obhospodařovaných ploch orné půdy. Zásadní roli hraje také způsob obhospodařování těchto pozemků – blokace plodin, nízké zastoupení meziplodin, zvyšování podílu ploch kukuřice a cukrovky, zhutňování půd používáním těžké mechanizace, nevhodná agrotechnika vč. orby po spádnici atd. V Hlubočanech jsou nejvíce vodní erozí ohroženy pozemky na svazích v západní a jižní části katastru.

V novém ÚP byl řešen návrh protierozních opatření dle zpracovaných komplexních pozemkových úprav. Dle požadavku obce je funkční využití plochy sadu jihovýchodně bývalého velkostatku, kde hrozí záplavy zástavby Hlubočan přívalovými dešti řešeno jako krajinná zeleň. V souladu s řešením KPÚ byla prověřena možnost zatravnění svažitých pozemků nad zástavbou obce. Ozelenění polních cest je převzato z řešení komplexních pozemkových úprava je v souladu s potřebami zemědělských subjektů.

Jako obecně platná opatření ke zlepšení kvality půdy bude uplatněno rozčlenění souvislých lánů na menší celky pomocí polních cest a mezí s vegetací, zvýšení podílu trvalých travních porostů, používání mechanizace ve vhodných termínech a v nutné míře, používání hnojiv a pesticidů ve vhodných termínech a v nutné míře, využívání prvků alternativního zemědělství.

##### Hluk

Hluk je každý zvuk, který přichází člověku nevhod, je nežádoucí a ruší jeho pohodu. Hluk ve spojení s vibracemi patří ke zdravotně škodlivým faktorům. Nadměrná zátěž hlukem způsobuje stres, dlouhodobým působením jsou poškozovány orgány oběhové a nervové soustavy. Technický vývoj, úzké spolubydlení velkého počtu obyvatel a další vlivy vedou k tomu, že člověk je hlukem obtěžován a ohrožován stále více.

Jedním z hlavních zdrojů hluku je silniční doprava, dále pak místně různé provozovny. Zdrojem hluku se stále častěji stává také bezohlednost jednotlivců (hlasitě používané spotřebiče, používání některých zařízení v nevhodnou dobu atd.).

Dopravní hluk je nejvíce sledovaným faktorem. Je měřen hlavně na frekventovaných komunikacích. Hladina hluku pro provoz ve dne by neměla překročit hodnotu LAekv 55 dB/A/, požadovanou hygienickým předpisem. Pro noční provoz udává hygienická norma hodnotu LAekv 45 dB/A/.

Opatření ke snížení negativního působení hluku:

omezit průjezdové rychlosti vozidel obcí,

situovat provozovny výroby a výrobních služeb do okrajových částí severně a západně obce,

kolem areálů výroby vysadit clony ochranné zeleně,

novou zástavbu řešit s ohledem na hlukovou situaci v okolí (izolace plášťů objektů, situování obytných místností u stěn odvrácených od zdrojů hluku).

##### Nakládání s odpady

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady.

Nakládání s odpady v Hlubočanech je upraveno obecně závaznou vyhláškou. Vyhláška stanoví podrobně, v přehledné formě a v souladu se zákonem systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce. Svoz odpadu zajišťuje firma Respono a.s. Vyškov na řízenou skládku v Kozlanech.

## Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

### Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

#### Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky 13 Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., § 3 (k paragrafu 5 zákona č. 10/1993 Sb.) a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb.

#### Struktura půdního fondu v území

Z výpisu katastru nemovitostí vyplývá, že zemědělská půda zaujímá větší část výměry katastru (cca 83,5%). Z této plochy je více než 93% orné půdy, cca 6% připadá na zahrady a sady a necelé 1% na louky a pastviny. Zahrady a sady jsou soustředěny prakticky pouze v současně zastavěném území obce a v těsné návaznosti na toto území. Výjimku tvoří rozsáhlý, z větší části již přestárlý zatravněný jabloňový sad jihozápadně od obce. Louky a pastviny představují plošně malé. ale ekologicky významné úzké pozemky kolem potoka mezi Hlubočany a Terešovem.

#### Bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) vyjadřuje:

l. místo - Klimatický region,

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě,

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice,

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I - V) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb..

tab.   Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Hlubočany

| BPEJ | Třída ochrany ZPF | BPEJ | Třída ochrany ZPF |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.01.00 | I | 3.08.40 | IV |
| 3.10.00 | I | 3.08.50 | IV |
| 3.01.10 | II | 3.20.01 | IV |
| 3.10.10 | II | 3.20.11 | IV |
| 3.62.00 | II | 3.20.51 | IV |
| 3.06.00 | III | 3.22.10 | IV |
| 3.07.10 | III | 3.22.52 | IV |
| 3.08.10 | III | 3.40.77 | V |
| 3.19.01 | III |  |  |

V území je zastoupen dle BPEJ klimatický region T 3 teplý, mírně vlhký, v kódu BPEJ označeném číslicí 3.

Z hlediska agronomické kvality půd lze katastrální území Hlubočan hodnotit jako nadprůměrné až průměrné produkční schopnosti. Půdy dvou nejlepších bonit:

Do I. třídy ochrany je zařazeno zejména území severně a severozápadně Hlubočan a některé pozemky ve východní části katastrálního území. Do II. třídy ochrany náležejí plochy navazující na souvislé pozemky I. třídy ochrany, případně na zástavbu obce, vyskytují se také v nivě Bohdalického potoka.

#### Investice do půdy

V katastrálním území Hlubočan bylo v minulosti vybudováno odvodnění u Hlubočanského potoka, na cca 8,7754 ha pozemků zemědělské půdy. Odvodňovací detail je majetkem vlastníka pozemku, meliorační odpady jsou majetkem Zemědělské vodohospodářské správy. Lokality v Hlubočanech, navrhované územním plánem k zastavění, se odvodněných pozemků netýkají.

#### Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Zemědělská prvovýroba v řešeném území je zaměřena na rostlinnou i živočišnou výrobu.

Zemědělská farma (bývalé JZD), nyní součást společnosti Rostěnice a.s. se nachází severně od zastavěného území Hlubočan u silnice III/4312 na Vyškov. Slouží hlavně pro živočišnou výrobu, areál byl zbudován v průběhu 50. – 80. let 20. století jako velkokapacitní kravín, dnes se zde chovají vepři. Pásmo hygienické ochrany (PHO) farmy bylo vyhlášeno rozhodnutím stavebního úřadu Vyškov dne 13. 3. 1992. Poloměr PHO činí 389 m a nezasahuje obytné území obce.

Na západním okraji zastavěného území Hlubočan se nachází původní velkostatek. Většina jeho objektů je dnes ve velmi špatném technickém stavu, využívána je pouze sýpka na obilí. Areál je v soukromém vlastnictví, bude zřejmě zrekonstruován v rámci smíšeného využití, využití pro živočišnou výrobu se nepředpokládá.

#### Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V minulosti byla v území provedena řada pozemkových úprav, které vedly k vytvoření velkých celků orné půdy, často ohrožených vodní erozí - zejména na svažitých pozemcích. Na těchto pozemcích hospodaří Rostěnice a.s. a soukromí zemědělci.

V současné době jsou v území dokončeny komplexní pozemkové úpravy - byly zpracovány firmou Ageris s.r.o..

#### Opatření k zajištění ekologické stability

Součástí výše uvedených komplexních pozemkových úprav bylo dopracování ÚSES k zajištění ekologické stability v řešeném území. Toto řešení bylo dále v ÚP obce doplněno, zejména v souvislosti s řešením nadregionálního ÚSES.

#### Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení

Územní plán obce Hlubočany navrhuje lokality záboru zemědělského půdního fondu pro zástavbu (bydlení, smíšené funkce bydlení a drobné výroby, plochy technického vybavení) a komunikace. Dále je navržen zábor ZPF pro zeleň sídelní a krajinnou a systém ekologické stability území.

Pozemky pro novou výstavbu pro bydlení byly vybrány v omezených prolukách v současné zástavbě (zejména v Terešově) a na dalších pozemcích na současně zastavěné území obce přímo navazujících (Hlubočany). Z celkových výměr lokalit budou ve skutečnosti zabírány jen plochy nezbytné pro stavbu rodinných domů a jejich nutného zázemí (zpevněné plochy, příjezdy). Zábor půdy pro jeden dům činí přibližně 200 m2. Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy. Zábor ZPF je uveden jak celkový, tak i plochy redukované.

#### Popis jednotlivých lokalit

Lokalita č. 01 – severozápadně zástavby obce, pro výstavbu až 15 RD. Pozemek je v současné době využíván jako záhumenky. ZPF je orná půda, z menší části zahrady I. a III. třídy ochrany (výše položené části pozemku), mimo zastavěné území obce, bez dalších investic. Předpokládaný zábor - cca 30% ploch z celkové výměry 1,704 ha, tj. 0,51 ha. Část pozemků je zde ve vlastnictví obce.

Lokalita č. 02 – v sousedství lokality č. 1, pro výstavbu cca 8 RD se nachází severozápadně od stávající zástavby, převážně na pozemcích orné půdy I. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce, pozemky jsou bez dalších investic. Předpokládaný zábor - cca 30% ploch z celkové výměry 0,88 ha, tj. 0,26 ha.

Lokalita č. 03 – severozápadně stávající zástavby, pro výstavbu cca 2 RD v sousedství účelové komunikace Za Humny. Pozemky jsou zorněny, ZPF I. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce, ale bez investic (odvodnění). Předpokládaný zábor cca 0,25 ha, po redukci na 30% cca 0,08 ha.

Lokalita č. 04 – severozápadně stávající zástavby, pro výstavbu cca 3 RD „Za Bednaříkovým. Pozemky jsou zorněny, ZPF I. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce, ale bez investic (odvodnění). Předpokládaný zábor cca 0,22 ha, po redukci na 30% cca 0,07 ha.

Lokalita č. 05 – severovýchodně stávající zástavby, pro výstavbu cca 16 RD v sousedství účelové komunikace Za Humny. Pozemky jsou zorněny, ZPF I. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce, ale bez investic (odvodnění). Předpokládaný zábor cca 2,13 ha, po redukci na 30% cca 0,64 ha.

Lokalita č. 06 – nezastavěná proluka uvnitř zastavěného území Hlubočan. Zábor ZPF – zahrada, na ploše s I. a II. třídou ochrany. Pozemek je bez investic (odvodnění). Předpokládaný zábor cca 877 m2 II. třídy ochrany, po redukci na 30% cca 263 m2.

Lokalita č. 07 – nezastavěná proluka uvnitř zastavěného území Terešova (pro 2 - 3 RD) – zahrady IV. a V. třídy ochrany. Předpokládaný zábor cca 0,49 ha, po redukci na 30% cca 1,45 ha. Bez dalších investic (odvodnění).

Lokalita č. 08 – nezastavěná proluka uvnitř zastavěného území Terešova (pro 3 RD) – zahrady II. a V. třídy ochrany. Předpokládaný zábor cca 0,63 ha, po redukci na 30% cca 0,19 ha. Bez dalších investic (odvodnění).

Lokalita č. 09 – nezastavěná proluka uvnitř zastavěného území Terešova (pro 1 RD) – zahrada V. třídy ochrany. Předpokládaný zábor cca 673 m2, po redukci na 30% cca 202 m2. Bez dalších investic (odvodnění).

Lokalita č. 10 – severozápadně stávající zástavby, pro výstavbu smíšenou obytnou „Za Bednaříkovým. Pozemky jsou zorněny, ZPF I. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce, ale bez investic (odvodnění). Předpokládaný zábor cca 0,21 ha.

Lokalita č. 11 – severozápadně stávající zástavby, pro výstavbu smíšenou obytnou „Za Bednaříkovým. Pozemky jsou zorněny, ZPF I. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce, ale bez investic (odvodnění). Předpokládaný zábor cca 0,15 ha.

Lokalita č. 12 – lokalita je určena pro situování výrobny el. energie z bioplynu, nachází se mimo zastavěné území obce, severně stávajícího střediska zemědělské výroby, na které přímo navazuje. Orná půda převážně I. třídy ochrany, malá část II. třídy ochrany, bez dalších investic. Předpokládaný zábor cca 2,26 ha.

Lokality č. 13 –18 – zábor ZPF pro místní komunikace, které souvisí se zástavbou na návrhových plochách „Za Pancířovým“. Orná půda I a III. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce. Předpokládaný zábor celkem cca 0,19 ha, bez investic (odvodnění).

Lokalita č. 19 - zábor ZPF pro místní komunikaci, které souvisí se zástavbou na návrhových plochách „Za Humny“. Orná půda III. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce. Předpokládaný zábor celkem cca 0,16 ha, bez investic (odvodnění).

Lokalita č. 20 – zábor ZPF pro místní komunikaci, která souvisí se zástavbou na návrhových plochách „Tříměřičné“ v Terešově. Orná půda I a III. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce. Předpokládaný zábor celkem cca 123 m2, bez investic (odvodnění).

Lokalita č. 21 – zábor ZPF pro pěší komunikaci v obci Hlubočany. Orná půda IV. třídy ochrany, mimo zastavěné území obce. Předpokládaný zábor celkem cca 230 m2, bez investic (odvodnění).

Lokality č. 22 – 24 – zábor ZPF pro sídelní zeleň v lokalitě pro výstavbu RD „Za Pancířovým“. Současné využití - orná půda I. třídy ochrany, mimo současně zastavěné území, bez odvodnění. Předpokládaný zábor cca 0,14 ha.

Lokalita č. 25 – sad jihozápadně zástavby obce. II., III. a IV. třída ochrany - výrazná údolnice, kde je třeba zachovat zeleň. Možno zvážit pouze změnu kultury na trvalý travní porost.

Lokality č. 26 - 31 – jsou určeny pro funkci územního systému ekologické stability – biokoridory a biocentra. Celkově se předpokládá zábor v rozsahu cca 6,27 ha.

#### Bilance záboru ploch ZPF

##### ZÁBOR ZPF ZA ÚČELEM VÝSTAVBY (bydlení, plochy smíšené, průmyslové, doprava)

| Označ. plochy | Rozloha v m2 | BPEJ | Stupně přednosti v ochraně | Vztah k zastavěnému území | Kultura | Místopisný název | Účel záboru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 BI | 10872 6152 | 3 01 00 3 08 10 | I. III. | mimo z. ú. | orná, zahrada | Za Pancí-řovým | bydlení individuální (venkovského typu) |
| 02 BI | 8413 375 | 3 01 00 3 08 10 | I. III. | mimo z. ú. | orná | Za Pancí-řovým | bydlení individuální (venkovského typu) |
| 03 BI | 2458 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná | Za Pancí-řovým | bydlení individuální (venkovského typu) |
| 04 BI | 2168 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná | Za Pancí-řovým | bydlení individuální (venkovského typu) |
| 05 BI | 21306 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná | Za Humny | bydlení individuální (venkovského typu) |
| 06 BI | 649 228 | 3 01 00 3 62 00 | I. II. | v z. ú. | zahrada | proluka | bydlení individuální (venkovského typu) |
| 07 BI | 3861 1072 | 3 08 50 3 40 77 | IV. V. | v z. ú. | zahrada | Terešov | bydlení individuální (venkovského typu) |
| 08 BI | 5373 909 | 3 10 10 3 40 77 | II. V. | v z. ú. | orná, zahrada | Terešov | bydlení individuální (venkovského typu) |
| 09 BI | 673 | 3 40 77 | V. | v z. ú. | zahrada | Terešov | bydlení individuální (venkovského typu) |
| 10 SO | 2075 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná | Za Humny | plochy smíšené obytné venkovského typu |
| 11 SO | 1520 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná | Za Humny | plochy smíšené obytné venkovského typu |
| 12 VP | 20889 1692 | 3 01 00 3 01 10 | I. II. | mimo z. ú. | orná |  | plochy výroby |
| 13 DS | 1544 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná |  | komunikace místní |
| 14 DS | 71 58 | 3 01 00 3 08 10 | I. III. | mimo z. ú. | orná |  | komunikace místní |
| 15 DS | 55 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná |  | komunikace místní |
| 16 DS | 59 | 3 08 10 | III. | mimo z. ú. | orná |  | komunikace místní |
| 17 DS | 56 | 3 08 10 | III. | mimo z. ú. | orná |  | komunikace místní |
| 18 DS | 68 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná |  | komunikace místní |
| 19 DS | 1557 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná | Za Humny | komunikace účelové |
| 20 DS | 123 | 3 08 10 | III. | mimo z. ú. | orná | Terešov | komunikace účelové |
| 21 DS | 54 176 | 3 20 11 3 20 51 | IV. IV. | mimo z. ú. | travní porost |  | pěší trasa |
|  | 94 506 |  |  |  |  |  |  |

##### ZÁBOR ZPF PRO ZELEŇ

| Označ. plochy | Rozloha v m2 | BPEJ | Stupně přednosti v ochraně | Vztah k zastavěnému území | Kultura | Místopisný název | Účel záboru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 Z | 1083 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná |  | plochy zeleně - sídelní |
| 23 Z | 133 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná | Za Humny | plochy zeleně - sídelní |
| 24 Z | 219 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná | Za Humny | plochy zeleně - sídelní |
| 25 K | 10839 69784 30793 16562 1410 | 3 01 00 3 01 10 3 08 10 3 08 50 3 20 01 | I. II. III. IV. IV. | mimo z. ú. | sad |  | plochy zeleně – krajinné |
|  | 130 823 |  |  |  |  |  |  |

##### ZÁBOR ZPF PRO ÚSES

| Označ. plochy | Rozloha v m2 | BPEJ | Stupně přednosti v ochraně | Vztah k zastavěnému území | Kultura | Místopisný název | Účel záboru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 7744 1399 | 3 01 00 3 01 10 | I. II. | mimo z. ú. | orná | Pod drotařskou cestou | ÚSES |
| 27 | 962 36437 | 3 01 00 3 01 10 | I. II. | mimo z. ú. | orná | Lusy | ÚSES |
| 28 | 4830 | 3 01 00 | I. | mimo z. ú. | orná | Skalky | ÚSES |
| 29 | 288 743 | 3 01 00 3 08 10 | I. III. | mimo z. ú. | orná | U Hyty- chového | ÚSES |
| 30 | 7619 | 3 40 77 | V. | mimo z. ú. | orná | Terešov | ÚSES |
| 31 | 247 2453 | 3 22 10 3 22 52 | IV. IV. | mimo z. ú. | orná | Terešov | ÚSES |
|  | 62 722 |  |  |  |  |  |  |

Celková rozloha ploch dotčeného ZPF činí 28,81 ha. Z toho 6,4509 ha se týká záboru ZPF pro zamýšlenou výstavbu rodinných domů, redukovaný zábor pro zamýšlenou výstavbu RD činí 1,9353 ha. Celkový zábor po redukci činí 24,29 ha zemědělské půdy. Z toho je 13,08 ha zábor pro zeleň a 6,27 ha zábor pro ÚSES.

Zainvestované pozemky (meliorace) nejsou záborem ZPF dotčeny.

### Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

Navrhované řešení územního plánu obce Hlubočany nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

## Výpočet hlukových pásem silnic

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005

| INA24 | IOA24 | IM24 | I24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 627 | 2448 | 13 | 3088 |

Intenzita dopravy během sčítání mezi rokem 2000 (2749 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (3088 vozidel/24 hod.) vzrostla o 339 vozidel, tj. o 21%.

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2015 poskytnuté ŘSD Brno:

Těžká 1,10; osobní 1,14; motocykly 0,9; celkem 1,14

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015

| INA24 | IOA24 | IM24 | I24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 690 | 2791 | 12 | 3493 |

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015

| IOAn | INAn | nn = In/8 | PNA % | PNAnoc % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 438 | 83 | 10 | 20 | 12 | 45 |

| IOAd | INAd | nn=In/16 | PNA % | POAnoc % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2365 | 607 | 149 | 20 | 14 | 45 |

Faktory F 2015

| F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- |
| den | noc | 1 | 1 |
| I OAd voz/hod | I NAd voz/hod | I OAn voz/hod | I NAn voz/hod |  |  |
| 149 | 38 | 55 | 10 |  |  |

L x v zastavěné části obce pro rok 2015

| Lx dB(A) | Lx dB(A) |
| --- | --- |
| den | noc |
| Y | U | Y | U |
| 58,16 | 1 | 55,3 | 1 |
| 50,0 | 9,16 | 40,0 | 16,3 |
| 60,0 | 0 | 50,0 | 6,3 |

Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006

| den | noc |
| --- | --- |
| LaeQ = 50 B(A) | LAeQ = 40 B(A) |
| Ldvn dB(A) | pásmo v m | Ln dB(A) | pásmo v m |
| 50 | 15 | 40 | 75 |
| 60 | 0 | 50 | 10 |

Výpočet je posouzen pro pohltivý terén mimo průjezdní úsek obce pro rok 2015. Výpočet je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Silnice není obestavěna, místní část Terešov je situována pod tělesem silnice v dostatečné vzdálenosti. Pro posouzení je použito korekce + 10 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice II. třídy.

Ve výhledovém období 2015 je izofona pro přípustnou hladinu hluku 50 dB(A) v noci 10 m od osy silnice a nepřesáhne tedy technické pásmo 15 m.

Na silnici III/4312 bylo na návsi provedeno sčítání intenzity dopravy ráno 6,30 - 8,30 hod., v poledne 11,00 - 13,00 hod. a odpoledne 15,00 - 17,00 hod. Sčítání bylo provedeno v denních hodinách poslední týden srpna, v pracovní den pracovníky obecního úřadu. Byl vybrán pracovní den a hodiny, kdy je v obci největší provoz.

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005

| INA24 | IOA24 | IM24 | I24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 174 | 5 | 234 |

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2015 poskytnuté ŘSD Brno:

Těžká 1,10; osobní 1,14; motocykly 0,9; celkem 1,14

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015

| INA24 | IOA24 | IM24 | I24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | 198 | 5 | 264 |

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2005

| IOAn | INAn | nNAn = In/8 | nOAn = In/8 | PNA % | PNAnoc % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |

| IOAd | INAd | nNAd=In/16 | NOAd=In/16 | PNAden % | POAden % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 144 | 9 | 19 | 47 | 53 | 45 |

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015

| IOAn | INAn | nNAn = In/8 | nOAn = In/8 | PNA % | PNAnoc % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |

| IOAd | INAd | nNAd=In/16 | NOAd=In/16 | PNAden % | POAden % | v km/hod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334 | 164 | 10 | 21 | 47 | 53 | 45 |

Faktory F 2015

| F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- |
| den | noc | 1 | 1 |
| IOAd voz/hod | INAd voz/hod | I OAn voz/hod | I NAn voz/hod |  |  |
| 21 | 10 | 0 | 0 |  |  |

L x v zastavěné části obce pro rok 2015

| Lx dB(A) | Lx dB(A) |
| --- | --- |
| den | noc |
| Y | U | Y | U |
| 53,3 | 1 | 0 | 1 |
| 50,0 | 4,3 | 40,0 | 0 |
| 50,0+5,7 | 10,0 | 40,0+5,7 | 0 |
| 55,0+5,7 | 5,0 | 45,0+5,7 | 0 |

Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006

| den | noc |
| --- | --- |
| LaeQ = 50 B(A) | LAeQ = 40 B(A) |
| Ldvn dB(A) | pásmo v m | Ln dB(A) | pásmo v m |
| 50 | 65 | 40 | 0 |
| 55 | 15 | 45 | 0 |

Výpočet je posouzen pro odrazivý terén v průjezdním úseku obcí pro rok 2015. Výpočet je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Silnice je souvisle obestavěna a je použita korekce pro oboustrannou zástavbu 5,7 dB(A). Pro posouzení je použito korekce + 5 dB(A), je posuzován hluk v okolí silnice III. třídy.

Ve výhledovém období 2015 je v grafické části vykreslena izofona pro přípustnou hladinu hluku 55 dB(A) ve dne - tj. 15 m.

## Limity využití území včetně stanovených záplavových území

V řešeném území se vyskytují následující limity využití území:

Chráněná území využitelných přírodních zdrojů

Chráněná území přírody a krajiny

Chráněný zemědělský a lesní půdní fond

Památky a kulturní hodnoty

Ochranná pásma dopravních tras, vodních toků, nadřazených tahů sítí a ploch technického vybavení

Pásma hygienické ochrany

Meliorace

Záplavová území

### Chráněná území využitelných přírodních zdrojů

#### Vodní zdroje (zák. č. 130/1974 Sb. o vodách)

OP vodních zdrojů - Prameniště Manerov, součást zdrojů pro skupinový vodovod Vyškovska.

Dva zdroje vody (studny), pod obcí u potoka, jedna využívána pro potřeby sportovního areálu.

### Chráněná území přírody a krajiny

#### Významné krajinné prvky

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, dále vodní toky a údolní nivy.

V k.ú. se nacházejí, nebo do něj zasahují následující registrované VKP:

Terešovská lada	ev. č. 319 (88)

Terešovská stráň	ev. č. 320 (89)

Louky 	ev. č. 323 (91)

K Pěti rolím	ev. č. 328 (95)

K Bohdalickému potoku	ev. č. 329

### Chráněný zemědělský a lesní půdní fond

Půdy dvou nejlepších bonit:

I. třída ochrany - území severně a severozápadně Hlubočan, některé pozemky ve východní části k.ú.. II. třída ochrany - plochy navazující na souvislé pozemky I. třídy ochrany, případně na zástavbu obce, vyskytují se také v nivě Hlubočanského potoka.

Jako lesní půdní fond jsou chápány pozemky určené k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon).

### Památky a kulturní hodnoty

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto objekty:

|  | Název | parcela | rejstříkové číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | rolnická usedlost, dům č. 11 | p.č. 93/1 | 14864/7 - 3886 |

#### Území archeologického zájmu

Území obce je územím s archeologickými nálezy. Celé k.ú. je územím archeologického zájmu.

### Ochranná pásma

#### Ochranná pásma pozemních komunikací

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

##### Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy

Ochranné silniční pásmo pro silnice II. a III. třídy - 15 m od osy silnice mimo zastavěnou část obce.

##### Rozhledová pole úrovňových křižovatek

Paprsky rozhledového pole jsou vykresleny v průjezdném úseku na silnicích pro rychlost 50 km/hod, tj. 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod, tj. 15 m od středu křižovatky. Mimo průjezdný úsek jsou paprsky rozhledového pole na silnici hlavní vykresleny 100 m od středu křižovatky a na silnici nebo komunikaci vedlejší 55 m.

#### Ochranná pásma drah

Zákon č.266/1994 Sb., o drahách v platném znění.

Ochranné pásmo dráhy 60 m od krajní koleje, pro navrhovanou trasu vysokorychlostní tratě 300 m od osy trasy.

#### Ochranná pásma letišť

Zákon č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění.

Do severní části katastrálního území zasahuje ochranné pásmo vyškovského letiště a ochranné pásmo letištního dálničního úseku. Veškeré výškové stavby, velké vodní plochy, venkovní rozvody VN, výsadba vzrostlých dřevin a vysílače je nutno předem projednat s VUSS Brno.

#### Ochranná pásma radiolokačních zařízení

Dle sdělení VUSS Brno do k. ú. Hlubočany zasahuje ochranné pásmo radiolokačního zařízení, proto veškeré výškové stavby, především větrné elektrárny v celém území musejí být předem konzultovány s VUSS Brno.

#### Ochranná pásma vodních toků

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 49 jsou správci toků po projednání s vlastníky oprávněni užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku:

- 	u drobných vodních toků nejvýše v šířce 6 m od břehové hrany.

#### Ochranná pásma nadřazených tahů sítí

Zásobování vodou: podle zákona č. 274/2001 § 23 Sb. se k bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením vymezují ochranná pásma:

a)	u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně	1,5 m

b)	u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500	2,5 m

Podle ČSN 75 6101 je minimální vzdálenost stoky od kmene stromu	2,5 m

Zásobování plynem: podle zák. č. 458/2000 Sb.

VTL – BP dle tlaku a průměru potrubí	15 až 40 m

regulační stanice VTL – bezpečnostní pásmo 	10 m

OP NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území	1 m

OP u ostatních plynovodů a přípojek	4 m

Zásobování elektrickou energií:

Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče.

|  | vedení vybudovaná do 31.12.1994 | vedení budovaná po 1.1.1995 |
| --- | --- | --- |
| 22 kV | 10 m | 7 m |
| 110 kV | 15 m | 12 m |
| 220 kV | 20 m | 15 m |
| 400 kV | 25 m | 20 m |

Pro vedení budovaná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty:

| u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně |  |
| --- | --- |
| • pro vodiče bez izolace | 7 m |
| • pro vodiče s izolací základní | 2 m |
| • pro závěsná kabelová vedení | 1 m |
| u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně | 12 m |
| u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně | 15 m |
| u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně | 20 m |
| u napětí nad 400 kV | 30 m |
| u závěsného kabelového vedení 110 kV | 2 m |
| u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence | 1 m |

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV pak 3 m po obou stranách krajního kabelu.

#### OP lesa

50 m od okraje porostů.

### Pásma hygienické ochrany

#### Vyhlášená PHO

Středisko živočišné výroby (dnes Rostěnice a.s.) - pásmo je tvořeno kružnicí o poloměru 389 m.

Vodní zdroje Terešov - PHO IIa, PHO IIb, oplocené jsou PHO I.

#### PHO mimo vyhlášených, ostatní pásma

Pro silnice II. a III. třídy byla při řešení ÚP vypočítána hluková pásma:

- silnice II/431: 10m od osy komunikace 50 dB(A) noc

- silnice III/4312: 15m od osy silnice 55 dB(A) den

### Meliorace

Hranice odvodněných pozemků, převzaty z komplexních pozemkových úprav.

### Záplavová území

Hlubočanský potok nemá vyhlášeno záplavové území. Ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny hranice rozlivu dle dokumentace "Povodňový plán obce Hlubočany" (ECenviconsult, s.r.o., Brno, 5/2003).

## Požadavky civilní ochrany

Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., § 20 je zapracování návrhů ploch pro potřeby:

- ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,

- zón havarijního plánování,

- ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,

- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,

- vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce,

- záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,

- ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,

- nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

ad a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Zájmové území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. Není v něm ani vyhlášeno záplavové území dle § 66 odst. 1 vodního zákona. Občas dochází k vybřežením vod, procházejících územím obce. V návrhu „Pozemkových úprav v katastru Hlubočany“ z roku 2003 (AGERIS) jsou navrženy podrobnější úpravy, které mají záplavám obce zabránit.

ad b) zóny havarijního plánování

Zájmové území není součástí zón havarijního plánování a podle vyjádření HZS Jihomoravského kraje není katastrální území obce Hlubočany potenciálně ohroženo haváriemi zdrojů nebezpečných látek.

ad c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví § 16 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Těžiště ukrytí obyvatelstva je v improvizovaném ukrytí. K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov.

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty.

Stálé úkryty jsou trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo samostatně stojící a složí především k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení. V katastru obce Hlubočany se stálé úkryty nevyskytují.

Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na obecním úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ.

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

ad d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

V zájmovém území není plánovaná evakuace ze záplavového území nebo ze zóny havarijního plánování, pouze příjem evakuovaných osob z ohroženého prostoru obci.

Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události navrhujeme pro nouzové, případně i náhradní ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy:

prostory ZŠ včetně tělocvičny, MŠ, plocha místního hřiště, sál v budově OÚ a vhodné prostory v dalších objektech nezasažených mimořádnou událostí.

Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

ad e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

V zájmovém území nejsou dislokovány sklady materiálu CO.

Obecní úřad a PaPFO vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být na př. využity anebo částečně využity prostory a plochy OÚ, školy, případně školky.

Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

ad f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky. Odbor ŽP ORP nevede v seznamu žádný subjekt nakládající s nebezpečnými chemickými látkami. Jako vodoprávní úřad příslušný ke schválení plánu opatření pro případy havárie (dále jen „havarijního plánu“) podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001, o vodách neobdržel od žádného subjektu, sídlícího v zájmovém území, žádost o schválení havarijního plánu. Z hlediska funkčního využití ploch, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných chemických látek uvažováno.

ad g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce zásadní:

výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné,

není přípustná výstavba uzavřených bloků,

doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci,

při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (v1 + v2)/2 + 6m, kde v1 + v2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice,

sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.

ad h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V zájmovém území nejsou skladovány nebezpečné chemické látky.

ad i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Podle povahy narušení systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou se v prvé řadě posuzuje a využívá schopnost vodovodu dodávat vodu, byť ve zhoršené kvalitě, nastavením systému uzávěrů z jiného nezávislého zdroje.

Pro případ úplné odstávky vodovodu jsou v obci evidovány a udržovány dva původní zdroje vody (studny), mimoto jsou na katastru obce dva hlubinné vrty, které jsou součástí zdrojů pro skupinový vodovod Vyškovska.

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, uveřejněná ve Věstníku vlády částka 10/2001.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou je možné také dovozem cisternami.

Lokální problémy v zásobování elektrickou energií mohou být případně řešeny zapůjčením dieselagregátu JME. Náhradní zdroje má případně i hasičský záchranný sbor.